# ВВЕДЕНИЕ

Внесенение изменений в генеральный план сельского поселения Стерлибашевский сельсовет Муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту № 02/19 от 20.07.2019 г.

В последствии, по письму администрации сельского поселения Стерлибашевский сельсовет  от 13.06.2019 г. № 3280, на генеральном плане сельского поселения учтены земельные участки с кадастровыми номерами 02:43:011101:113, 02:43:011101:115 ( в связи с необходимостью размещения солнечной электростанции, а также участки с кадастровыми номерами 02:43:010903:37, 02:43:051001:169, 02:43:011002:13, 02:43:011101:105 – с целью использования для добычи общераспространенных полезных ископаемых (карьеры).

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Стерлибашевский сельсовет МР Стерлибашевский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Стерлибашевский район, СП Стерлибашевский сельсовет, данные отраслевых ведомств, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Стерлибашевском районе, Госкомстата МР, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования МР Стерлибашевский район, выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012 г.).

Основные задачи работы

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2039 г.:

на I очередь строительства – до 2029года;

расчетный срок реализации – 2039 год.

Цель и задачи проекта:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Стерлибашевский сельсовет находится в центре МР Стерлибашевский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан. Граничит на западе с Янгурчинским и Айдаралинским сельсоветами, на востоке – с Куганакским и Старокалкашевским сельсоветами и на юге − с землями Бакеевского и Халикеевского сельсоветов.

Административный центр сельсовета – с. Стерлибашево. Расстояние до г. Уфы – 182 км, до ближайшей ж/д станции Стерлитамак – 59 км. Территория – 220,07 км2, население – 2505 чел.

В состав Стерлибашевского сельского совета входят с. Первомайский, д. Ибракаево, д. Максютово, д. Мухаметдаминово, д. Булаж, д. Гумбазы, д. Лесной Кордон, а также с. Тятербаш, д. Муртаза, д. Никольское.

Административный центр связан с населенными пунктами района дорогами с асфальтобетонным и песчано-гравийным покрытиями. Через территорию сельсо-вета проходит автомобильная дорога Магнитогорск (Челяб. обл.) – Стерлитамак − Стерлибашево – Шарлык Оренбургской обл. (или Киргиз-Мияки – Аксёново или Бижбуляк − Белебей).

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс (ООО «Заря», ООО "Урожай", МТС "Центральная" и десять КФХ) с небольшим количеством работающих. Основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство.

Рекреационная функция не развита.

Село Первомайский

Численность населения − 839 человек, село расположено в центральной части территории сельского поселения, расстояние до центра сельсовета – райцентра с. Стерлибашево – 4 км.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая в меридиональном направлении по обеим сторонам вдоль реки Бол. Кайракла, протекающей по нескольким руслам. Село территориально ограничено автодорогами, с запада − на Никольское и Муртазу, с юга – на Стерлитамак, а с востока – горным склоном, с севера в широтном направлении проходит магистральный газопровод высокого давления с СЗЗ по 75 м в обе стороны.

Общественны центр находится в южной части, производственно-коммуналь-ная зона – с западной стороны села до автодороги. Территории для расширения селитебной зоны села отсутствуют.

Деревня Ибракаево

Второй по численности населённый пункт (477 человек) – деревня Ибракаево расположена в восточной части территории сельского поселения. Расстояние до райцентра − центра сельсовета составляет 8 км.

Территория деревни ограничена с севера автодорогой республиканского значения на Стерлитамак, с юго-востока расположена производственно-комму-нальная зона, с северо-востока – заливные луга по берегам русел р. Стерля, протекающей через деревню и её левобережного притока реч. Аканай.

Общественный центр деревни находится в южной части.

Для размещения жилой застройки отведена территория к западу от деревни.    Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-запада по дороге с асфальтобетонным покрытием.

Село Тятербаш

Село с населением 419 человек расположено в 11 км к северу от с. Стерлибашево. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Автодорога пересекает населённый пункт в её восточной части в меридиональном направлении. Границы села с севера – склон горы, с запада – лесной массив, с юга – санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальной зоны.

Планировочная структура села компактная, расположена вдоль обоих берегов р. Бол. Кайракла и её правобережного притока реч. Кайракла. Общественный центр села не сложился, отдельные его составляющие объекты обслуживания разбросаны в разных частях села. Селитебное развитие села предусматривается на запад до леса.

Деревня Максютово

Население – 222 человека. Деревня состоит из одной улицы, расположена на расстоянии 4 км к востоку от центра сельского поселения с. Стерлибашево между автодорогой на Стерлитамак с севера и р. Стерля с юга. С западной стороны граничит заливными лугами на слиянии р. Бол. Кайракла с р. Стерля, с востока территория зажата автодорогой и р. Стерля.

Общественный центр сложился в центральной и западной частях населенного пункта.

Новая жилая застройка в перспективе за пределами расчётного срока возможна к западу от деревни за рекой на чересполосных пахотных землях в направлении соединения с д. Ибракаево. Расширение селитебной территории деревни данным проектом не предусматривается.

Деревня Муртаза

Расположена в северо-восточной части сельского поселения со сложным рельефом, на месте слияния  двух речек в р. Мал. Кайракла, в 11 км от райцентра. Население – 180 человека. Транспортная связь деревни с центром сельского поселения − с райцентром осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Территория деревни с востока ограничена склоном лесистой горы и кладбищем, с севера – также склонами горы, с запада – водоохранной реки Мал. Кайракла. Территория деревни с юга зажата автодорогой и р. Мал. Кайракла.  с запада – пахотные земли.

Трёхлучевая планировочная структура деревни компактная, жилые дома расположены между склонами окружающих гор берегов речек.

Здания общественного назначения начинают формировать общественный центр на пересечении трёх лучей улиц. Развитие деревни предусматривается на юго-запад за автодорогой за счёт прилегающей пашни.

Деревня Мухаметдаминово

Находится на месте слияния руч. Кундрякбаш с руч. Кундряк к юго-западу в 5 км от с. Стерлибашево, население – 122 человека. Въезд в деревню осуществляется с северо-востока по автодороге с усовершенствованным покрытием.

Дугообразная планировочная структура села компактная, расположена вдоль обоих берегов речек, внутри полукольца жилой застройки оказалась территория не действующей МТМ. С востока и до севера подступает крутой склон горы, с запада примыкают открытые пространства сельхозугодий, с юга – водоохранная зона реч. Кундряк с прибрежной растительностью. Общественных зданий обслуживания населения нет. Расширение территории деревни не предусматривается.

Деревня Никольское

Деревня с занимает оба берега р. Бол. Кайракла между автодорогой на д. Муртаза с запада и горным склоном с востока. Фактически это три отдельные группы усадебных домов, разделённых прибрежной растительностью. Дома в каждой группе также расположены в чересполосицу и на большом удалении друг от друга. Объектов обслуживания населения и производственно-коммунальных зон нет. Планируется селитебное освоение лугов вдоль северо-восточной стороны автодороги на д. Муртазу для расселения очередников из райцентра и соседнего с. Первомайский, где нет свободных территорий.

Деревня Булаж

Деревня с населением 61 человек, состоящая из одной улицы, вытянулась вдоль правого южного берега реч. Кундряк и лесным массивом с южной стороны. Расстояние до с. Стерлибашево 9 км. С запада и востока деревню ограничивают правобережные притоки – руч. Покосный и две безымянные ручьи. С восточной стороны до ручья находится территории недействующей МТМ. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Новое жильё можно разместить с восточной стороны деревни на поляне до ручья Покосный.

Деревня Гумбазы

Расположена в 4 км к юго-востоку от с. Стерлибашево за реч. Бол. Гумбаза. Население 49 человек. С западной стороны деревни находится карьер по добычи камня. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Расширение территории деревни для жилищного строительства не требуется.

Деревня Лесной кордон

Расположена в 4 км к северо-западу от райцентра в лесу на левом берегу севернее р. Стерля. На реке построен пруд, посажены питомники. Население 36 человек. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Расширение территории деревни для развития жилья не требуется.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Стерлибашевский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,2 га и до 0,3-0,4 га и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли, здравоохранения и образования.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| с. Первомайский 839 чел. | 15477,3 | 77 | 18,45 м2/чел. |
| д. Ибракаево 477 чел. | 9961,8 | 150 | 20,88 |
| с. Тятербаш 419 чел. | 9292,1 | 163 | 22,18 |
| д. Максютово 222 чел. | 4183,4 | 70 | 18,84 |
| д. Муртаза 180 чел. | 3424 | 63 | 19,02 |
| д. Мухаметдаминово 122 чел. | 3050,9 | 47 | 25,0 |
| д. Никольское 100 чел. | 2357,3 | 45 | 23,57 |
| д. Булаж 61 чел. | 2980,1 | 77 | 48,85 |
| д. Гумбазы 49 чел. | 680,3 | 11 | 11,15 |
| д. Лесной Кордон 36 чел. | 440,7 | 7 | 12,24 |
| Всего по сельсовету 2505 чел. | 51837,9 | 763 | 20,69 м2/чел. |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет:

51837,9 : 2505 = 20,69 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Объекты общественного назначения, учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения в основном сосредоточены в административном центре района и сельсовета в с. Стерлибашево. Близкое расположение населённых пунктов от райцентра (от 4 до 11 км) позволяло населению сельсовета обходиться без собственных учреждений и предприятий обс

луживания 1-й ступени − повседневного пользования.

Важное значение для социально-экономического развития сельского поселения имеет транспортный коридор − автомобильная дорога Стерлитамак − Стерлибашево – Тятер-Арасланово − Киргиз-Мияки (или Шарлык Оренбургской области), проходящая через всю территорию сельсовета в широтном направлении.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №2.

Село Первомайский

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены в общественном центре в южной части села.

Здесь находятся общеобразовательная школа на 192 учащихся (фактически обучаются 300), детский сад на 70 мест (посещают 50 детей), ФАП на 15 посещ. в смену, магазин и павильоны смешанной торговли 4 единицы суммарной площадью торговых залов 102 м2, телефонная станция М-200 на 200 номеров (задействованы 177).

Деревня Ибракаево

Объекты культурно-бытового обслуживания населения находятся в составе общественного центра в южной части деревни. Здесь расположены детский сад на 20 мест (посещают 12 детей), библиотека на 17 тыс. томов, магазин смешанной торговли с залом 185 м2, телефонная станция М-200 на 96 номеров (задействованы 77) и мечеть.

Село Тятербаш

Общественный центр села не сформирован. В северной части находится детский сад на 50 мест (фактически посещают 15 детей), имеется ФАП на 15 посещений в смену, библиотека на 7,5 тыс. томов, сельский клуб на 300 мест и телефонная станция Voip на 96 номеров (задействованы 62), магазин смешанной торговли с залом 73 м2.

Деревня Максютово

Общественный центр деревни не сложился. Детский сад  на 85 мест (фактически посещают 85 детей) и ФАП на 15 посещений в смену расположены в одном здании, мечеть − в средней части деревни, телефонная станция Voip на 48 номеров (задействованы 37). Других объектов обслуживания населения в деревне не имеется.

Деревня Муртаза

В деревне имеется ФАП и магазин смешанной торговли с торговым залом 20 м2.

Деревня Мухаметдаминово

Общественного центра деревни нет. Есть только ФАП на 15 посещений в смену. Ёмкость телефонной станции Voip на 30 номеров (задействованы 28).

В деревнях, Никольское, Булаж, Гумбазы и Лесной кордон общественных зданий и других объектов обслуживания населения нет.

Перечень существующих учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица  №2

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Первомайский (839 чел.) |
| МБ ДОУ | мест | 33-34 | 29 | 70/54 | 241 |
| Средняя общеобразов. школа | кол. учащ. | 144 | 121 | 192/300 | 159 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 252 | 76 | 30 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. чел. | посещ./см. | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 200/177 | 113 |
| Кладбище 0,3 га х50% | га | 0,24 | 0,20 | 0,3 | 150 |
| д. Ибракаево (477 чел.) |
| МБ ДОУ в здании СОШ | мест | 33-34 | 16 | 20/12 | 125 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,57 | 17 | 476 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 96/77 | 124,7 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 143 | 185 | 129 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. чел. | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| Кладбище 1га х 50% | га | 0,24 | 0,11 | 1,0 | 909 |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | - | 1 | 100 |
| с. Тятербаш (419 чел.) |
| МБ ДОУ в здании СОШ | мест | 33-34 | 14 | 50/15 | 357 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,27 | 7,5 | 230 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 126 | 300 | 238 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 126 | 73 | 58 |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 96/62 | 154,8 |
| Кладбище 0,5га х 50% | га | 0,24 | 0,1 | 0,5 | 500 |

| д. Максютово (222 чел.) |
| --- |
| Общеобразоват. школа | учащ-ся | 144 | 32 | 85/85 | 266 |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 48/37 | 130 |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | - | 1 | 100 |
| Кладбище 0,3га х 60% наполн. | га | 0,24 | 0,05 | 0,3 | 600 |
| д. Муртаза (180 чел.) |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 48/27 | 56,3 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 54 | 20 | 37 |
| Кладбище 2,4 га х 30% наполн | га | 0,24 | 0,04 | 2,4 | 6000 |
| д. Мухаметдаминово (122 чел.) |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 36,6 | 20 | 54,6 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 30/28 | 107 |
| Кладбище 0,3 га х 50% | га | 0,24 | 0,03 | 0,3 | 1000 |
| д. Никольское (100 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,02 | 0,3 | 1500 |
| д. Булаж (61 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,01 | 0,3 | 3000 |
| д. Гумбазы (49чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,01 | 0,3 | 3000 |

*) в с. Первомайский вместимость детского сада и общеобразовательной школы больше нормативной, принята с учётом детей, прибывающих из других деревень сельского поселения, где эти детские учреждения отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Стерлибашевского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Населенный пункт | ФИО | Адрес | Площадь | Колич. работн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Первомай- ский | Магазин «Алина» Галеева Лена Файзулловна | с. Первомайский, ул.Молодежная,1 | Общая – 44,2 м2 Торговая – 18.0 м2 | 1 |
|  |  | Магазин | с. Первомайский, ул. Дружбы,16 | Общая – 120,0 м2 Торговая – 58.0 м2 | 2 |
|  | с. Тятербаш | Магазин | с. Тятербаш, ул. Мира, 66 | Общая – 52,0 м2 Торговая – 18. 0 м2 | 2 |
|  |  | Магазин | с. Тятербаш, ул. Мира, 66 б | Торговая – 55.0 м2 | 2 |
|  | д. Муртаза | Магазин | д. Муртаза, ул. Дружбы, 10 | Общая – 56,0 м2 Торговая – 20,0 м2 | 1 |
|  | д. Ибракаево | Магазин | д. Ибракаево, ул. Ленина, 20 | Общая – 30,0 м2 Торговая – 17,0 м2 | 1 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

В селе Тятербаш, в деревнях Ибракаево и Муртаза производственная застройка представлена МТМ. В д. Ибракаево 1475 га земель обрабатывает ООО "Заря" (1 чел.), в с. Тятербаш сельским хозяйством занимается ООО "Урожай" (1 чел.), в с. Первомайский расположена и МТС "Центральная".

Сведения о других сельскохозяйственных, промышленных и коммунально-складских предприятиях в населенных пунктах сельского поселения Стерлибашевский сельский совет от Заказчика не поступили.

Крестьянско-фермерские хозяйства

таблица №4

| № п/п | Населенный пункт | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Мухамет- даминово | КФХ Гайсаров Р. Х. | д. Мухаметда-миново, ул. Болотная, 3 | Выращивание зерновых культур | 10 | 542 |
|  |  | КФХ Шагимуратова З.М | д. Мухаметда-миново, ул. Энергетиков, 2 | Мясное скотоводство (КРС, МРС, птица) | 4 | 197 |
|  | д. Ибракаево | КФХ Габитов Н. Н. | д. Ибракаево, ул. Матросова, 6 | Животноводство (КРС, МРС) | 4 | 416 |
|  |  | КФХ Кутлушин А. Т. | д. Ибракаево, ул. Молодежная, 22 | Разведение лошадей | 2 | 45 |
|  | д. Первомайский | КФХ Якупова Р. А. | ул. Земская, д. 10 | птицеводство | 1 | 0,15 |

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Малое предпринимательство в Стерлибашевском сельском поселении

таблица №5

| № п/п | Населенный пункт Адрес | Наименование предприятия | Отрасль | Числ. работн. | Вид выпуск. продукции | Площадь предпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайский ул. Садовая, 2а | ИП Тарасов А.В. | Автосервис | 2 | - | 24,0 |
| 2 | ул. Молодежная, 4 | ИП Заварзин В.А. | Перевозка грузов | 1 | - | - |
| 3 | ул. Молодежная, 4/11 | ИП Абсаттаров А.Я. | Перевозка грузов | 1 | - | - |
| 4 | ул. Садовая, д. 22 | ИП Журенков В.Н. | Перевозка грузов | 1 | - | - |
| 5 | ул. Молодежная, 4 | ИП Шишков И.В. | Перевозка грузов | 1 | - | - |
| 6 | д. Максютово ул.Социалистическая, 62 | ИП Мухмедьярова Р. Д. | - мясо | 2 | Мясо | 150 |
| 7 | д. Мухаметдаминово ул. Энергетиков, 2 | ИП Шагимуратова З. М. | с/х | 1 | мясо | 197 |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ (их местонахождение нанесено в графической документации на «Картах планировочных ограничений»)  на территории сельского поселения расположены один выявленный памятник истории и архитектуры, два памятника археологии и один выявленный памятник археологии.

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования

Стерлибашевский сельский совет

таблица №6

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем. использов., для пам. археол.- источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Магометанская мечеть, деревянная | Стерлибашевский р-он | Д.Максютова | 1905 г. | Действующая мечеть | п/архит | В |
| Памятники археологии |
| 1 | Ибракаевские курганы, Ибракаево-I, курганный могильник | При выезде из с. Стерлибашево в д. Ибракаево, по обеим стор онам дороги, часть на татарском кладбище. Курганы расположены в 0,8 км к ЮЗ от южной окраины д.Ибракаево. |  | Неизв. | АКБ № 1342 |  | ПСМ № 1327 от 30.08.60 г. |
| 2 | Ново-Ибракаевская стоянка | У д. Новый Ибракай, на левом берегу р. Стерли, на мысу, образованном поймой реки и оврагом Аканай |  | ЭБ | АКБ № 1343 |  | ПСМ № 253 от 24.03.53 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Максютово-1, поселение | В 0,2км к СВ от д.Максютово, на левом берегу р.Стерля |  | ЭБ | Свод…2004 № 386 |  |  |

Перечисленные памятники культурного наследия расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон, зон отдыха и трасс линейных объектов и генпланом сохраняются.

1.4. Транспорт и дороги

Территория района расположена между направлениями движения грузопото-ков в широтном Уфа-Буздяк-Самара и Уфа-Стерлитамак-Оренбург в меридиональном направлениях. Основной транспортной магистралью, проходя-щей по территории Стерлибашевского сельского совета, является автомобильная дорога республиканского значения дорога Магнитогорск − Белорецк – Стер-литамак − Стерлибашево – Шарлык Оренбургской обл., или Киргиз-Мияки – Аксёново (или Бижбуляк - Белебей), которая обеспечивает связь поселения c г. Уфой, а также с другими и районами Уральского региона.

Автомобильная дорога протяженностью 26,344 км в границах сельского совета относится к IV категории с твёрдым покрытием.

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Автостанция с. Стерлибашево принимает автобусы как транзитного движения республики и за ее пределы, автобусы идущие по маршрутам радиальным в границах района республики, за ее пределы, а также осуществляются маршруты внутри района во все населенные пункты, маршруты внутри сельских советов, связывающие населенные пункты автобусным движением в границах сельских советов:

- в г. Стерлитамак через с. Старый Калкаш и с. Елимбетово;

- в с.Киргиз Мияки Миякинского района через с.Янгурча и с.Тятер Арасланово;

- в н.п. Шарлык Оренбургской области через с. Айтуган,

- в н.п.Кузлы Оренбургской области через с.Бузат;

- в с.Федоровка Федоровского района через с.Карагуш и д.Кара-Яр;

- в н.п.Зирган Мелеузовского района через с.Мустафино.

В плане развития транспортной сети республики предлагается повысить статус межмуниципальных дорог Стерлитамак-Стерлибашево-Оренбургская область и Стерлибашево-Киргиз Мияки в региональные.

Железнодорожный транспорт и дороги

Стерлибашевский район находится между основными направлениями железнодорожного сообщения Самара-Уфа-Челябинск, Уфа-Стерлитамак-Оренбург-Ташкент. Развитие железнодорожного транспорта на территории Стерлибашевского района не планируется. Ближайшие железнодорожные станции в г. Стерлитамак и ст. Аксёново, которые расположены на расстоянии 85 км.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт в районе развития не получил. Ближайший аэропорт находится в г. Уфа.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является узкоспециализированным и предназначен для транспортировки жидких и газообразных грузов. Из общего объема грузовых перевозок по РБ трубопроводный транспорт занимает ведущее место. Трубопроводный транспорт представлен нефте-, продукто-, газопроводами.

По территории Стерлибашевского района проходит магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» Шкапово-Тубанкуль, магистральный нефтепровод Шкапово-Ишимбай.

Строительство новых магистральных сетей не предусматривается.

Трубопроводы подвержены старению, и в настоящее время, на значительном протяжении требуют замены и ремонта. Несвоевременное обследование и ремонт приводят к учащению технических катастроф, особенно опасных, когда они происходят в транспортных коридорах.

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов

таблица №7

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Муртаза | 2,72 | 1,3 |
| д. Булаж | 3,14 | 2,2 |
| с. Тятербаш | 5,45 | 3,82 |
| с. Первомайский | 5,81 | 2,84 |
| д. Никольское | 3,39 | 1,64 |
| д. Мухаметдаминово | 1,31 | 1,0 |
| д. Ибракаево | 3,98 | 3,15 |
| д. Гумбазы | 0,83 | 0,7 |
| д. Лесной Кордон | 0,50 | 0,45 |
| д. Максютово | 1,68 | 0,68 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории

1.5.1. Ограничения по природным факторам. Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.5.2. Водоохранные зоны

На территории Стерлибашевского сельсовета водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых устанавлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водо-охранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибреж-ной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зави-симости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, а береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км, состав-ляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Долинные природные и полуприродные экосистемы. Имеет водоохранно-за-щитное значение.

таблица №8

| Водный объект | Куда впадает | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Стерля | р. Ашкадар | 94 | 200 | 50 | 20 20 |
| р. Кундряк |  | 63 | 200 | 50 | 20 |
| р. Бол. Кайракла |  | 25 | 100 | 50 | 20 |
| р. Сухой Кундряк | р. Кундряк | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Бол. Гумбаза |  | 12,1 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Гумбаза |  | 10,6 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Кайракла |  | 10,4 | -//- | -//- | 20 |
| р. Сиалтык |  | ≤10 | 50 | 50 | 5 |
| р. Сухой |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Музыгъелга |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Покосный |  | -//- | -//- | -//- | 5 |

Особо охраняемые природные территории

Рядом с с. Стерлибашево расположена зеленая зона населенного пункта, имеется ценная природная территория, планируется создание заказника.

На территории района имеются земли Гослесфонда, сама территория относится к не рекомендованным для лесоэксплуатации (эксплуатационный запас древесины менее 15 тыс.м3). Все леса имеют защитное назначение.

Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

Рекреационный материал в д. Лесной Кордон представлен летним пионерлагерем "Орленок".

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

Территории месторождений

На территории СП Стерлибашевский сельсовет месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых на 01.01.2019 не зарегистрировано.

На территории СП Стерлибашевский сельсовет расположены три участка ПГС и два участка камня, разрабатываемые для собственных нужд:

Добыча стройматериалов на территории сельского поселения

таблица №9

| № | Насел. пункт | Наименование | Местопо-ложение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Муртаза | ПГС | Ю-В | 0,65 | 4,0 |
| 2 | д. Мухаметдаминово | ПГС | Ю-З | 0,4 | 1,0 |
| 3 | д. Гумбазы | ПГС | - | - | 0,5 |
| 4 | д. Гумбазы | камень | - | - | 1,0 |
| 5 | д. Гумбазы | камень | З | 1,5 | 2,7 |

Расположение карьеров см. на карте(схема) положения поселения в структуре сельского совета и в разделе исходно-разрешительной документации.

1.5.3. Ограничения по техногенным факторам

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий:

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30 тыс. голов), свинофермы до 4,0 тыс. голов, птицеводческие (до 100 тыс. кур-несушек) – III класс вредности – размер СЗЗ – 300 м.

Сведения о наличии и местонахождении на территории села действующих ферм КРС, СТФ, ОТФ, конюшен, пилорам и мельниц, а также складов ядохимикатов, поисково-разведочных и промысловых нефтяных скважин (действующих или ликвидированных) не поступили.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица № 10

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| д. Ибракаево |
| ООО «Заря» | Смешанное растениеводство 6 169 га земли | - |
| КФХ Габитов Н.Н. | Животноводство (КРС, МРС, птица) 416 га земли | 50-300 |
| КФХ Кутлушин А.Т. | Смешанное сельское хозяйство (КРС, МРС, лошади) 45 га земли | 50-300 |
| д. Первомайский |
| КФХ Якупова Р. А. | Птицеводство, 0,15 га земли | 50-300 |
| ИП Загидуллин А.М. | автосервис | 50 |
| МТС «Центарльная» | Смешанное растениеводство | - |
| д. Мухаметдаминово |
| КФХ Гайсаров Р.Х. | Зерновые культуры 542 га земли | - |
| ИП Шагимуратова З.М. | Животноводство (КРС, МРС, птица) 197 га земли | 50-300 |
| д. Тятербаш |
| ООО «Урожай» | Смешанное растениеводство 2 805 га земли | - |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица №11

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.4. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища

В пределах поселения расположены девять сельских кладбищ с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

таблица №12

| Наименование | Местополо-жение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность терр. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища |
| с. Первомайский | С-В | 2,5 | 0,3 | 50 |
| д. Ибракаево | С-З | 2 | 1 | 50 |
| с. Тятербаш | С-З | 1,5 | 0,5 | 50 |
| д. Максютово | С-З | 1 | 0,3 | 60 |
| д. Муртаза | С-В | 0,5 | 2,4 | 30 |
| д. Мухаметдаминово | С-В | 0,2 | 0,3 | 50 |
| д. Никольское | С-В | 1 | 0,3 | 60 |
| д. Булаж | С-З | 1,8+2 | 0,3 | 60 |
| д. Гумбазы | С-З | 1,8+2 | 0,3 | 50 |
| д. Лесной кордон | - | - | - | - |

Свалки твёрдых коммунальных отходов

По данным администрации сельского поселения на территории Стерлибашевского сельсовета имеется 1 свалка твёрдых коммунальных отходов, вывоз ТКО производится в 3,12 км западнее с.Стерлибашево.

таблица №13

| Наименование | Местополо-жение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность терр. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки |
| с. Стерлибашево | Ю-З | 3,12 | 1,78 | - |

Скотомогильники

Скотомогильник (биотермическая яма) площадью территории 600м2, расположен в 3,12 км к западу от с. Стерлибашево с северной стороны автодороги на Тятер-Арсланово на границе территорий Айдаралинского и Стерлибашевского сельсоветов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

таблица №14

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники |
| с. Стерлибашево | Западная сторона | 3,12 | 0,06 | 2 |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций

По территории Стерлибашевского сельсовета проходят высоковольтные ЛЭП, проложены подземные инженерно-транспортные коммуникации газопровода высокого давления, водоводов и газопроводов, обеспечивающих водой и газом население сельского поселения, телефонной связи.

По территории Стерлибашевского сельсовета между с. Первомайский и д. Никольское проходит также транзитный магистральный газопровод высокого давления с санитарно-защитной зоной 75 м.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопроводы высокого давления обеспечивает населенные пункты природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 15 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка.

Градостроительные ограничения

2.1. Природно-ресурсный потенциал

Территория Стерлибашевского района расположена в предуральской степной, засушливой зоне Республики Башкортостан. Западная часть территории района расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, восточная расположена на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Территория проектируемого сельсовета находится между этими подзонами.

Климат континентальный, с недостаточным увлажнением.

2.1.1. Климат

По природным условиям территория района подразделена на две подзоны: степную и горно-лесную. Более 65% пашни находится в степной подзоне.

Такое различие обуславливает различные сроки и приёмы агротехники при возделывании сельскохозяйственных культур.

Климат района континентальный с недостаточным увлажнением, часто повторяющимися суховеями и чёрными бурями. Основное количество осадков приходится на осенние и зимние месяцы, из-за чего в период вегетации сельскохозяйственных культур, в основном, наблюдается дефицит влаги. Сильная засуха ежегодно повторяется в мае-июне месяцах, когда укрепления, кущения и развития растений требуется наибольшее количество влаги.

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные, иногда переходящие в штормовые. Зима суровая, малоснежная. Снежный покров на 1 января обычно 15-30 см.

Природные условия района обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм, сумма осадков за период с температурой выше 10 градусов равняется 201-250 мм.

Продолжительность безморозного периода 111-115 дней в году.

Основными водными артериями являются реки Ашкадар, Уршак. Берут своё начало малые реки: Кундряк, Стерля, Куганак, Тятер и др. В районе имеются 240 родников.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ.

Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92).

Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней.

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф

Территория Стерлибашевского района расположена в предуральской степной, засушливой зоне Республики Башкортостан. Рельеф района характеризуется большой расчленённостью и сложностью форм. Уклоны местности на пашне от 1 до 5 градусов, реже встречаются участки с уклонами до 7 градусов, преобладают склоны южных, юго-западных, юго-восточных, северных и северо-западных экспозиций.

Восточная ее граница на большом протяжении проводится по основанию уступа высотой до 150 м, на юго-востоке возвышенность постепенно переходит в отроги Общего Сырта. Для ее характерны платообразные поверхности междуречий, разделенных глубоким (до 150-200 м) долинами рек. Абсолютные отметки водоразделов в 400-450 м и лишь местами 483 м. Долины рек субмеридиального направления каньонообразные, субширотного − резко асимметричные, с крутым склоном южной экспозиции.

В основном территория района, по условиям рельефа, пригодны для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 200м до 450м.

Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. Глубина залегания грунтовых вод обычно не превышает 10м.

2.1.3. Гидрогеологические условия

Ресурсы подземных вод

Территория Стерлибашевского района относится к Волго-Уральскому артезианскому бассейну, Волго-Камской АБ – гидрологической структуре второго и третьего порядка (юго-восточный склон Русской плиты).

Территория района по обеспеченности подземными водами делится на менее обеспеченную (от 0,2 до 10 тыс.куб.м/сут) и необеспеченную (менее 0,2 тыс. куб.м/сут); часть территории имеет источники, не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

По обеспеченностью населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Стерлибашевский сельсовет относится к обеспеченным: восточная и западная часть территории Стерлибашевского района имеет обеспеченность более 10 м3/сут.

2.1.4. Гидрография

Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая сеть района относится к бассейну р.Волги. Основными водными артериями являются реки Ашкадар, Уршак. Берут своё начало малые реки: Кундряк, Стерля, Куганак, Тятер и др. В районе имеются 240 родников.

Река Стерля берет свое начало на территории Стерлибашевского лесничества в 5 километрах от села Стерлибашево. Ширина истока (после слияния трех ключей) 0,3 м, глубина-0,07 м , скорость течения - 0,4 м/с. Дебет 0,0084 м /с. Благодаря большому количеству родников перед с. Стерлибашево дебет реки составляет уже 0,625 м /с, т.е. увеличивается более чем в 70 раз. Урез воды истока - 380 метров. Русло извилистое, дно глинистое и глинисто-песчаное, часто заиленное. Грунт глинистый, берега обрывистые, осыпающиеся. Режим реки: ледостав в первой декаде ноября, толщина льда до 10 см, а у берегов - до 20-25 см . К середине апреля приурочен максимум половодья. Наибольший паводок наблюдается осенью во время затяжных дождей. При этом затапливаются только пологие берега. Межень устанавливается в конце июня.

Для рек длиной до 10 км от истока водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой и составляет 50 метров. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Имеются пруды для хозяйственных нужд, несколько озер.

Перечень рек на территории сельского поселения

Стерлибашевский сельсовет

таблица №15

| Водный объект | Куда впадает | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Стерля | р. Ашкадар | 94 | 200 | 50 | 20 20 |
| р. Кундряк |  | 63 | 200 | 50 | 20 |
| р. Бол. Кайракла |  | 25 | 100 | 50 | 20 |
| р. Сухой Кундряк | р. Кундряк | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Бол. Гумбаза |  | 12,1 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Гумбаза |  | 10,6 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Кайракла |  | 10,4 | -//- | -//- | 20 |
| р. Сиалтык |  | ≤10 | 50 | 50 | 5 |
| р. Сухой |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Музыгъелга |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Покосный |  | -//- | -//- | -//- | 5 |

В зону затопления р. Стерля дома или части участков усадеб в населённых пунктах сельсовета не попадают.

Перечень прудов (озер)  на территории Стерлибашевского района

таблица №16

| Наименование населенного пункта, где расположен пруд (озеро) | Наименование реки, на которой расположен пруд (озеро) |
| --- | --- |
| Лесной Кордон | р. Стерля |
| Стерлибашево | р. Стерля р. Бакибашкан |

2.1.5. Почвы

Почвенный покров района представлен в основном почвами черноземного типа. Наибольшее распространение получили выщелоченные и типичные чернозёмы. Природные условия района обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

Преобладают выщелоченные, типичные обыкновенные черноземы, а также темно-серые лесные почвы.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Стерлибашевском районе являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил применения и хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- значительная распаханность сельскохозяйственных земель (77%) и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий.

На территории района присутствуют карьеры твердых полезных ископаемых (ПГС, глины).

2.1.6. Растительность

Леса Стерлибашевского района относятся к смешанным и имеют уникальный состав пород. Кроме того, в лесах произрастает много древесных пород, которые относятся к кустарникам. И одним из самых уникальных видов древесной растительности являются заросли степной вишни - Карагушевский вишарник - памятник природы.

Наиболее облесенной являются западная, юго-западная, северо-западная части района, где расположены наиболее крупные лесные массивы района. Леса района имеют большое природосберегающее значение, которые выполняют водоохранную, почвозащитную, противоэрозионную роли.

Залесенность района – 16,9 %.

Коренная растительность в западной части района, в пределах юго-восточных отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышенности были заняты дубовыми лесами, сочетающимися с обыкновенно-ковыльными  и типчаковыми степями.

В настоящее время степи большей частью распаханы, дубовые леса в значительной степени уступили производным лесам (береза, осина, липа). По склонам сохранились петрофитные варианты степей и заросли степных кустарников. В восточной, степной, части, плакорные красивейше-ковыльные и красновато-ковыльные степи давно распаханы.

По склонам рек и увалов встречаются деградированные варианты каменистых степей с довольно с высоким флористическим богатством. По долинам рек встречаются разнообразные луга, включая засоленные.

Из редких видов растений произрастают: эфедра двухколосковая, пырей ломкий (рис.), ковыль перистый, к. Коржинского, к. Лессинга, к. опушеннолистный,  тонконог жестколистный, гладиолус тонкий, тюльпан Биберштейна, астрагал Гельма, а. скальный, копеечник крупноцветковый, к. Разумовского, чина Литвинова, льнянка слабая, головчатка уральская, цмин песчаный, полынь солянковидная и др.

Редкими растителными сообществами являются сохранившиеся варианты степей, близких к естественному состоянию.

Ключевыми территориями по богатству биоразнообразия являются долины и приречные склоны рек, урочище "Ключевые горы".

На территории района функционирует 1 памятник природы по охране зарослей степной вишни.

Западные склоны урочища Меркулова Гора, урочища Гора Средняя и урочища Гора Максютовская с восточной стороны с. Первомайский и д. Никольское общейплощадью 305 га относятся к особо ценным природным территориям.

Юго-западный склон горы Бииктау по левому берегу р. Мал. Кайракла (площадью 392 га в пределах Стерлибашевского сельсовета) также относятся к особо ценным природным территориям.

На территории района находятся следующие особо охраняемые

природные территории (ООПТ):

таблица №17

| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | Природный район | Землепользо-ватели | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) |
| Стерлибашевские (Табулдинские) вишарники. Памятник природы. 1965. | 40 | 7 | К-з “Спутник” | 1. Заросли степной вишни. 2. Эталонные типы растительности (кустарниковые и луговые степи) Предуралья. 3. Местообитания серой куропатки. | 1. Охрана всего природного комплекса. 2. Восстановление зарослей степной вишни. |
| Водоохранные зоны малых рек. 1984-1985. Инст. Башгипроводхоз. | 3341.1 | 6, 7 | Хозяйства района | 1.Долинные природные и полуприродные экосистемы | 1. Водоохранно-защитное значение. |
| Общая площадь по району: памятник природы – 40 га (перспективная – 7499 га). Общая площадь со спроектированными водоохранными зонами: 3381.1 га, в том числе: памятник природы (1) – 40 га, водоохранные зоны – 3341.1 га. |

Животный мир

Разнообразие ландшафтов, географическое положение и исторически  сложившиеся связи с Европейской частью России и Сибирью определили богатство и разнообразие животного мира.

Наибольшим количеством видов в республике представлены птицы, около 300 видов.

Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно плюризональными и бореальными видами: лось, кабан, косуля, волк, лисица, корсак, барсук, горностай, хорь степной, заяц-русак, тетерев, кряква, чирок-трескунок и др.

Распространены интродуцированные виды – американская норка, енотовидная собака и ондатра.  В последние годы активно расселяется бобр.

Из редких животных в районе обитают или могут быть обнаружены: могильник, филин, лебедь-шипун, сурок-байбак, корсак, перепел, серая куропатка, кулик-сорока, золотистая щурка, болотная черепаха, подалирий,  махаон, мнемозина и др.

Фауна рыб отражает экологическую обстановку ее отдельных регионов. Загрязненные воды, обмеление водоемов сказались на составе региональной ихтиофауны. На территории республики обитает около 77 видов млекопитающих.

Климатическое районирование для летней рекреации

таблица №18

| Территории климатических районов | Продолжительность периода при t более 15 ºС, дни | Среднемесячная скорость ветра, м/с | Продолжителность солнечного сияния, час/месяц | Среднемесячная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| более благоприятная | 90-100 | 3,0-4,0 | 290-300 | 60-70 |

Климатическое районирование для зимней рекреации

таблица №19

| Территории климатических районов | Продолжительность периода с температурой | Среднемесячная скорость ветра, м/с | Среднее число дней со снежным покровом | Средняя высота снежного покрова, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| благоприятная | Менее -5ºС, дни | От -5 до -15ºС, дни | 3,0-4,0 | 150-160 | 30-40 |
|  | 130-135 | 70-80 |  |  |  |

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения Стерлибашевский сельский совет выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировоч-ной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных схемой террито-риального планирования МР Стерлибашевский район, выполненным ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012 г.

Проектируемое сельское поселение состоит из одиннадцати населённых пунктов, включая административный центр сельского поселения и одновременно районный центр − село Стерлибашево, которое не входит в границы проектируемой территории, так как на него ранее выполнен отдельный генплан.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённого пункта и сельского поселения в целом.

Генплан сельского поселения выполнен с учетом исходных данных и предложений Стерлибашевского сельского совета и ОАиГ администрации Стерли-башевского района.

Развитие населённых пунктов планируется с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки и созданием общественных подцентров с нормируемыми объектами повседневного обслуживания населения на новых селитебных территориях, благоустройством и инженерным обеспечением существующей и новой проектируемой застройки.

Село Первомайский

Расширение территории села для градостроительного освоения генпланом сельского поселения не предусматривается из-за отсутствия территорий. Для сведения: часть пахотных земель с восточной стороны села (за автодорогой на д. Муртазау) генпланом с. Стерлибашево отводится райцентру для жилищного освоения и слияния в перспективе с селом Первомайский.

Деревня Ибракаево

Территория деревни ограничена с севера автодорогой на Стерлитамак, с юго-востока расположена производственно-коммунальная зона, с северо-востока – заливные луга по берегам русел реки Стерля, протекающей через деревню и её левобережного притока реч. Аканай.

Для размещения жилой застройки отведена территория к юго-западу от сущес-твующих от границ деревни на земле сельскохозяйственного назначения − пашне.

В южной части деревни отведена резервная территория с кадастровым номером 02:43:011201:57, в дальнейшем предполагается размещение комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции.

Село Тятербаш

Границы села с севера – склон горы, с запада – лесной массив, с юга – санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных предприятий.

Селитебное развитие села предусматривается на запад на лугах до леса, а также в юго-западной части по правому берегу р. Кайракла на пахотных землях.

Деревня Максютово

Деревня расположена между автодорогой на Стерлитамак с севера и р. Стерля с юга. С западной стороны граничит заливными лугами на слиянии р. Бол. Кайракла с р. Стерля, с востока территория зажата автодорогой и р. Стерля.

Территории в юго-восточной части за рекой заняты производственно-коммунальной зоной.

Новая жилая застройка за пределами расчётного срока возможна к западу от деревни за рекой на чересполосных пахотных землях в направлении соединения с д. Ибракаево. Расширение селитебной территории деревни данным проектом не предусматривается.

Деревня Муртаза

Территория деревни с востока ограничена склоном лесистой горы и кладбищем, с севера – также склонами горы и территорией МТФ, с запада – водоохранной реки Мал. Кайракла. Территория деревни с юга зажата автодорогой и р. Мал. Кайракла,  с запада – пахотные земли.

Трёхлучевая планировочная структура деревни компактная, жилые дома расположены между склонами окружающих гор берегов речек.

Развитие деревни предусматривается на юго-запад за автодорогой за счёт освоения прилегающей пашни.

Деревня Мухаметдаминово

От востока до севера подступает крутой склон горы, с запада примыкают открытые пространства сельхозугодий, с юга – водоохранная зона реч. Кундряк с прибрежной растительностью. Земли для расширения территории деревни администрацией не отводятся.

Дер. Никольское

Деревня занимает оба берега р. Бол. Кайракла между автодорогой на д. Муртаза с запада и горным склоном с востока. Градостроительное развитие деревни планируется за счёт освоения лугов с северо-восточной стороны автодороги на д. Муртаза.

Деревня Булаж

Деревня вытянулась вдоль правого южного берега реч. Кундряк и лесным массивом с южной стороны. С запада и востока деревню ограничивают правобе-режные притоки – руч. Покосный и две безымянные ручьи. С восточной стороны до ручья находится территории недействующей МТМ. Новое жильё с объектами обслуживания населения планируется разместить с восточной стороны деревни на поляне − пастбище до ручья Покосный.

Деревни Гумбазы и Лесной кордон

Расширение территорий деревень для жилищного строительства не предусматривается.

Проектом предусматривается разместить территорию солнечной электростанции северо-западнее д.Гумбазы  с кадастровыми номерами 02:43:011101:113, 02:43:011101:115.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефткамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успеш-ным территориям.

Исключение отстающих восточных территорий из системы развития произошло в силу их расположения вне системы основных транспортных коммуникаций и экономических связей, поэтому следует развивать транспортно-коммуни-кационную систему депрессивных районов.

Планомерное изменение условий пространственно-функциональных связей способно придать ускорение развитию западных территорий Стерлибашевского района с застойными тенденциями развития.

Приграничные Миякинский и Фёдоровский районы близки к Стерлибашевскому по расположению и характеру развития и взаимные экономические связи здесь не играют серьёзной роли. Поэтому дальнейшее совершенствование автодороги по республиканской программе со строительством объектов придорожного сервиса на восток через Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск, как и дороги на запад через Шарлык Оренбургской области, а также через Белебей (Октябрьск-Туймазы) в Татарию для района имеют важное экономическое значение.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения. На территории сельского совета насчитывается два сельхозпредприятия − ООО «Заря» и ООО "Урожай" с количеством работающих по 1 чел. и девять КФХ с несколькими работающими.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию свиней и овец, растениеводству и пчеловодству. Однако не занимаются переработкой и производством  молочной продукции.

3.2.1. Демографическая ситуация

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей на 01.01.2019 год. Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

Согласно справкам, предоставленным Стерлибашевским сельским советом, демографическая ситуация в сельском поселении складывается неблагоприятная: динамика численности населения отрицательная, отслеживается процесс старения и взросления населения, миграционный и естественный прирост отрицательный, общий показатель убыли населения не снижается.

За период с 01.01.2013 по 01.01.2019 год население сельского поселения уменьшилось на 43 человек.

Плотность населения сельсовета составляет 2505чел : 210,7 км2 = 11,88 чел/км2 (в среднем по республике 28,5 чел/км2.

Численность населения населённых пунктов сельского поселения

таблица  №20

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения (с дачниками) | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тятербаш | 419 | 138 |
| 2 | с. Первомайский | 839 | 282 |
| 3 | д. Мухаметдаминово | 122 | 40 |
| 4 | д. Муртаза | 180 | 54 |
| 5 | д. Максютово | 222 | 64 |
| 6 | д. Лесной Кордон | 36 | 9 |
| 7 | д. Ибракаево | 477 | 142 |
| 8 | д. Гумбазы | 49 | 19 |
| 9 | д. Булаж | 61 | 29 |
| 10 | д. Никольское | 100 | 38 |
|  | ВСЕГО | 2505 | 815 |

В настоящее время средний размер семьи равен: 2505 : 815 = 3,07.

Динамика численности населения сельского поселения

таблица №21

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2548 | – | + |
| 2014 | 2537 | –11 | + |
| 2015 | 2528 | –9 | + |
| 2016 | 2522 | –6 | + |
| 2017 | 2517 | –5 | + |
| 2018 | 2504 | –13 | + |
| 2019 | 2505 | +1 | + |

Динамика численности населения села Тятербаш

таблица №22

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 436 | − | + |
| 2014 | 436 | 0 | + |
| 2015 | 435 | 14 | + |
| 2016 | 428 | −7 | + |
| 2017 | 428 | 0 | + |
| 2018 | 420 | −8 | + |
| 2019 | 419 | –1 | + |

Динамика численности населения села Первомайский

таблица №23

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 855 | − | + |
| 2014 | 847 | −8 | + |
| 2015 | 847 | 0 | + |
| 2016 | 839 | −8 | + |
| 2017 | 835 | −4 | + |
| 2018 | 835 | 0 | + |
| 2019 | 839 | +4 | + |

Динамика численности населения деревни Мухаметдаминово

таблица №24

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 121 | − | + |
| 2014 | 121 | 0 | + |
| 2015 | 121 | 0 | + |
| 2016 | 122 | −1 | + |
| 2017 | 123 | +1 | + |
| 2018 | 122 | –1 | + |
| 2019 | 122 | 0 | + |

Динамика численности населения деревни Муртаза

таблица  №25

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 203 | − | + |
| 2014 | 195 | –8 | + |
| 2015 | 190 | −5 | + |
| 2016 | 191 | +1 | + |
| 2017 | 187 | –8 | + |
| 2018 | 183 | −4 | + |
| 2019 | 180 | –3 | + |

Динамика численности населения деревни Максютово

таблица №26

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 221 | − | + |
| 2014 | 221 | 0 | + |
| 2015 | 223 | +2 | + |
| 2016 | 220 | −3 | + |
| 2017 | 222 | +2 | + |
| 2018 | 222 | 0 | + |
| 2019 | 222 | 0 | + |

Динамика численности населения деревни Лесной Кордон

таблица №27

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 34 | − | + |
| 2014 | 34 | 0 | + |
| 2015 | 34 | 0 | + |
| 2016 | 34 | 0 | + |
| 2017 | 36 | +2 | + |
| 2018 | 36 | 0 | + |
| 2019 | 36 | 0 | + |

Динамика численности населения деревни Ибракаево

таблица №28

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 476 | − | + |
| 2014 | 476 | 0 | + |
| 2015 | 472 | –4 | + |
| 2016 | 475 | +3 | + |
| 2017 | 475 | 0 | + |
| 2018 | 476 | +1 | + |
| 2019 | 477 | +1 | + |

Динамика численности населения деревни Гумбазы

таблица №29

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 41 | − | + |
| 2014 | 43 | +2 | + |
| 2015 | 43 | 0 | + |
| 2016 | 47 | +4 | + |
| 2017 | 49 | +2 | + |
| 2018 | 49 | 0 | + |
| 2019 | 49 | –7 | + |

Динамика численности населения деревни Булаж

таблица  №30

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 66 | – | + |
| 2014 | 69 | +3 | + |
| 2015 | 69 | 0 | + |
| 2016 | 69 | 0 | + |
| 2017 | 65 | –4 | + |
| 2018 | 61 | –4 | + |
| 2019 | 61 | 0 | + |

Динамика численности населения деревни Никольское

таблица №31

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 95 | − | + |
| 2014 | 95 | 0 | + |
| 2015 | 94 | –1 | + |
| 2016 | 97 | +3 | + |
| 2017 | 97 | 0 | + |
| 2018 | 100 | +3 | + |
| 2019 | 100 | 0 | + |

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. По данным таблиц возрастного состава населения чуть более половины населения – 58,9% (1476 чел.) в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%), а по данным сельсовета − 41,1% (1029 чел.).

Молодежь устраивается в Уфе, Стерлитамаке и уезжает в северные регионы России.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основывать-ся на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Последним СТП Стерлибашевского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2012 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продол-жать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

Возрастной состав населения СП Стерлибашевский сельсовет

таблица №32

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 3 | 2 | 188 | 52 |
| 7-15 лет | 7 | 4 | 270 | 79 |
| 15-17 лет | 7 | 3 | 78 | 32 |
| 17-55 лет/женщины | 3 | 2 | 713 |  |
| 17-60 лет/мужчины | 7 | 4 | 763 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 242 |  |
| женщины |  |  | 251 |  |

Возрастной состав населения села Тятербаш

таблица №33

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 33 | 12 |
| 7-15 лет |  |  | 44 | 32 |
| 15-17 лет |  |  | 12 | 10 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 98 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 135 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 46 |  |
| женщины |  |  | 51 |  |

Возрастной состав населения села Первомайский

таблица №34

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 75 | 2 |
| 7-15 лет |  |  | 85 | 4 |
| 15-17 лет |  |  | 22 | 0 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 232 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 254 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 78 |  |
| женщины |  |  | 93 |  |

Возрастной состав населения деревни Мухаметдаминово

таблица №35

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 6 | 3 |
| 7-15 лет |  |  | 10 | 4 |
| 15-17 лет |  |  | - | - |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 35 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 41 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 12 |  |
| женщины |  |  | 18 |  |

Возрастной состав населения деревни Муртаза

таблица №36

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 6 |  |
| 7-15 лет |  |  | 16 |  |
| 15-17 лет |  |  | 8 |  |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 57 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 63 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 18 |  |
| женщины |  |  | 12 |  |

Возрастной состав населения деревни Максютово

таблица №37

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 15 | 12 |
| 7-15 лет |  |  | 32 | 11 |
| 15-17 лет |  |  | 7 | 4 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 69 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 62 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 15 |  |
| женщины |  |  | 22 |  |

Возрастной состав населения деревни Лесной Кордон

таблица №38

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 5 | 1 |
| 7-15 лет |  |  | 7 | 3 |
| 15-17 лет |  |  | 2 | 0 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 7 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 7 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 5 |  |
| женщины |  |  | 3 |  |

Возрастной состав населения деревни Ибракаево

таблица №39

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 35 | 15 |
| 7-15 лет |  |  | 46 | 10 |
| 15-17 лет |  |  | 15 | 11 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 154 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 143 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 48 |  |
| женщины |  |  | 36 |  |

Возрастной состав населения деревни Гумбазы

таблица №40

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 5 | 2 |
| 7-15 лет |  |  | 7 | 4 |
| 15-17 лет |  |  | 3 | 3 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 12 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 9 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 5 |  |
| женщины |  |  | 8 |  |

Возрастной состав населения деревни Булаж

таблица №41

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 7-15 лет | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 15-17 лет | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 20 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 11 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 8 |  |
| женщины |  |  | 5 |  |

Возрастной состав населения деревни Никольское

таблица №42

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 5 | 3 |
| 7-15 лет |  |  | 16 | 7 |
| 15-17 лет |  |  | 2 | 1 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 29 |  |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 38 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины |  |  | 7 |  |
| женщины |  |  | 3 |  |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет 4,78%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц женского пола вследствие различных объективных причин (табл. №32).

Половая структура населения Стерлибашевского сельсовета

таблица №43

| Всего населения старше 17 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2019 г. − 1969 чел. | 1005 | 964 |
| 100% | 51,04% | 48,96% |

3.3. Проектная численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории

Численность населения сельского поселения Стерлибашевский сельсовет на проектируемый период (2019г.) составила 2505 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №20) – 815, средний размер семьи (коэффициент семейности) равен:

2505 : 815 = 3,07

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.

3. «Схема территориального планирования МР Стерлибашевский район», выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012 г.,  а также согласно рекомен-дациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Стерлибашевский сельсовет принят 3,2.

Расчет численности населения

таблица №44

| Показатели | д. Муртаза | д. Булаж | с. Тятербаш | с. Первомайский | д. Никольское | д. Мухамет- даминово | д. Ибракаево | д. Гумбазы | д. Лесной Кордон | д. Максютово | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. население чел. | 180 | 61 | 419 | 839 | 100 | 122 | 477 | 49 | 36 | 222 | 2505 |
| На I очередь строительства 2029 г. |
| Количество новых участков | 24 | 21 | 25 | - | 35 | - | 28 | - | - | - | 133 |
| Население новых участков | 77 | 67 | 80 | - | 112 | - | 90 | - | - | - | 426 |
| С учётом существующего населения | 257 | 128 | 499 | 839 | 212 | 122 | 567 | 49 | 36 | 222 | 2931 |
| На расчётный срок до 2039 г. |
| Количество новых участков | 24 | - | 18 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | 102 |
| Население новых участков | 77 | - | 57 | - | 80 | - | 112 | - | - | - | 326 |
| С учётом насел. I очер. и существующего населения | 334 | 128 | 556 | 839 | 292 | 122 | 682 | 49 | 36 | 222 | 3257 |

Площади отводимых участков сельсоветом приняты 0,25-0,30 га, (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 51837,9 м2 м2 состоит из 100 каменных + 663 деревянных = 763 малоэтажных жилых домов усадебного типа.

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2019 год

составляет:   51837,9 : 2505 = 20,69 м2/чел.

К 2029 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 2505 чел. х 25,6 м2/чел. = 64128 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на I очередь на 2029 год составит:

64128 м2 + 426 чел. х 30,0 м2/чел. = 64128  м2 + 12780 м2 = 76908 м2,

где 13020 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2039 году составит:

76908 м2 + 326 чел. х 30 м2/чел. = 76908 м2 + 9780 м2 = 86688 м2,

где 9780 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2029 по 2039 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Стерлибашевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённого пункта и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенного пункта на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – улично-дорожные

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

С/х – сельскохозяйственного использования

Пр – прочие

таблица №45

| № п/п | Населенные пункты | Площ.тер. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Пр |
| 1 | д. Муртаза | 68,57 | 19,14 | 0,29 | - | 6,90 | 3,62 | 2,74 | 25,56 | 10,32 |
|  |  | 82,36 | 31,57 | 2,55 | - | 11,97 | 10,88 | - | 14,68 | 10,71 |
| 2 | д. Булаж | 70,68 | 36,34 | 0,04 | - | 5,68 | 7,21 | - | 21,01 | 0,4 |
|  |  | 82,73 | 41,77 | 0,84 | - | 8,54 | 23,57 | - | 1,06 | 6,95 |
| 3 | с. Тятербаш | 119,22 | 76,12 | 2,00 | 6,63 | 15,54 | 4,37 | - | 10,43 | 4,13 |
|  |  | 164,73 | 87,01 | 5,95 | - | 19,83 | 38,97 | - | 12,23 | 0,77 |
| 4 | с. Первомайский | 113,09 | 31,47 | 2,20 | 12,39 | 8,08 | 1,33 | - | 45,52 | 12,1 |
|  |  | 113,09 | - | 2,88 | 12,39 | 8,08 | 30,52 | - | 15,66 | 12,09 |
| 5 | д. Никольское | 75,57 | 19,07 | - | - | 4,51 | 10,78 | 0,39 | 30,79 | 10,03 |
|  |  | 99,62 | 34,32 | 1,00 | - | 9,65 | 26,36 | 0,39 | 27,84 | 0,06 |
| 6 | д. Мухаметдаминово | 35,97 | 12,13 | - | 1,42 | 2,81 | 5,26 | - | 13,81 | 0,54 |
|  |  | 35,97 | 12,13 | 0,06 | 1,42 | 2,81 | 16,81 | - | - | 2,74 |
| 7 | д. Ибракаево | 85,28 | 43,90 | 0,95 | - | 8,40 | 6,1 | - | 16,31 | 9,62 |
|  |  | 116,58 | 61,37 | 4,11 | - | 13,77 | 20,14 | - | - | 17,19 |
| 8 | д. Гумбазы | 11,54 | 1,78 | - | 0,43 | 1,10 | 1,02 | - | 6,18 | 1,03 |
|  |  | 11,54 | 1,78 | 0,04 | 0,43 | 1,10 | 6,56 | - | - | 1,63 |
| 9 | д. Лесной Кордон | 17,28 | 1,80 | 7,47 | 0,13 | 1,08 | 0,24 | - | 2,34 | 4,22 |
|  |  | 17,28 | 1,80 | 7,47 | 0,13 | 1,08 | 0,9 | - | 1,44 | 4,46 |
| 10 | д. Максютово | 31,69 | 19,98 | 0,48 | - | 3,82 | 1,10 | - | 6,21 | 0,1 |
|  |  | 31,69 | 19,98 | 0,58 | - | 3,82 | 2,03 | - | 1,95 | 3,33 |
| Итого: | 628,89 | 261,73 | 13,43 | 21,00 | 57,92 | 41,03 | 3,13 | 178,16 | 53,49 |
|  | 755,59 | 323,2 | 25,48 | 21,00 | 80,65 | 176,74 | 3,13 | 74,86 | 50,8 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

таблица №46

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2019 г.) | Расчетный срок (до 2039г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 22006,91 | 22006,91 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 5588,35 | 5588,35 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 1434,51 | 1434,51 |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 14,63 | 14,63 |
| 5 | Земель сельскохоз-го использования | -«- | 13091,21 | 12857,28 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 23,17 | 75,01 |
| 7 | Земель транспорта |  | 35,35 | 90,74 |
| 8 | земли населенных пунктов | -«- | 628,89 | 755,59 |
|  | в т. ч.: жилых зон, из них: | га/% | 261,73 | 322,46 |
|  | общественно-деловых зон | га | 13,43 | 25,27 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зон спец. назначения | га | 21 | 21 |
|  | рекреационных зон | -«- | 41,03 | 176,74 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 178,16 | 145,51 |
|  | Прочие земли | -«- | 113,54 | 64,92 |
| 9 | Земель спец. назначения | га | 9,09 | 9,09 |
| 10 | Прочих земель в с. п. | -«- | 1181,71 | 1181,71 |

Согласно данным администрации муниципального района Стерлибашевский район РБ на территории сельского поселения Стерлибашевский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируются перевести в иную категорию

таблица №47

| Перечень земельных участков с/х назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость, (тыс. руб) | Форма собствен- ности | Вид использова- ния (наст.), сущ.права | Вид исполь-зования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:43:011201:21 02:43:011201:29 02:43:011201:28 | 31,3 | Земли населенных пунктов (д.Ибракаево) | 2,3 2,15 2,3 | Муниципальная | Пашни, луга | Малоэтаж ное строитель ство |
| Нет данных | 13,79 | Земли населенных пунктов (д.Муртаза) | 4,5 | Муниципальная | пашни | Малоэтаж ное строитель ство |
| 02:43:051001:10 02:43:050902:20 02:43:050902:21 | 24,05 | Земли населенных пунктов (д.Никольское) | 3,44 2,15 2,15 | Муниципальная | луга | Малоэтаж ное строитель ство |
| 02:43:060501:85 02:43:060501:86 02:43:060501:82 | 12,05 | Земли населенных пунктов (д.Булаж) | 2,15 2,15 1,34 | Муниципальная | луга | Малоэтаж ное строитель ство |
| 02:43:120601:41 02:43:120601:15 02:43:011301:28 02:43:011301:27 | 45,51 | Земли населенных пунктов (с.Тятербаш ) | 2,3 1,34 2,3 2,3 | Муниципальная, частная | пашни | Малоэтаж ное строитель ство |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми администрацией сельского поселения размерами приусадебных участков от 0,25 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2 Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Стерлибашевский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения села на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса, культурно-досуговыми учреждениями и общеобразовательными учреждениями.

Общественно-деловые зоны села в проекте представлены как исторически сложившимися общественным центром, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существую-щих кварталов, а также на территориях новых жилых образований.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Образовательные учреждения

Согласно расчётам, в с. Первомайский существующая общеобразовательная школа на 192 учащихся на расчётный срок к 3039 г. будет обучать собственных 121 учащихся и принимать 32 учащихся из д. Максютово и 42 − из д. Никольское.  Аналогично, существующее ДОУ вместимостью 70 мест имеет возможность принимать на расчётный срок при собственной потребности 29 мест дополнительно 8 детей из д. Максютово  и 10 из д. Никольское, всего − 47 мест.

Генпланом предусматривается реконструкция начальной школы I-II ступеней в д. Ибракаево до 97 учащихся с прирезкой с юго-западной стороны дополнительной территории для игровых и спортплощадок, реконструкция ДОУ до 23 мест.

В с Тятербаш предусмотрена реконструкция школы, совмещённого с детсадом с доведением вместимости школы до 81 учащихся и ДОУ до 19 мест с расширением территории на северо-восток для нормализации учебных процессов и организации игровых площадок.

Учащихся из д. Булаж, Гумбазы, Мухаметдаминово и Лесной кордон − из-за их малого количества − будут возить в школу в с. Стерлибашево.

Учреждения здравоохранения

В д. Ибракаево с численностью населения свыше 0,3 тыс. чел. проектом предусматривается ФАП с аптечным магазином (киоском) площадью торгового зала согласно прилагаемой расчётной таблице. Схемой территориального планирования Стерлибашевского района планируется летняя база отдыха в д. Лесной кордон и турбаза в д. Тятербаш. Аптечные магазины (киоски) планируются в каждой деревне, кроме д. Гумбазы и Лесной Кордон.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Согласно справкам Администрации Стерлибашевского сельсовета, существующих сельских клубов не наблюдается. Проектом предлагается обеспечить нормативную потребность жителей на расчётный срок сельскими клубами с культурно-бытовыми и досуговыми помещениями и с библиотеками.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- строительство плоскостных спортивных сооружений при школах;

- реконструкция существующих стадионов.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий при школах.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2039 г.) в необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах села объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования смешанной торговли и специализированные магазины при банно-оздоровительном комплексе и КБО, а также автозапчастей при СТО.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий общественного питания и бытового обслуживания на расчётный срок реализации генплана предла-гается разместить предприятия общепита с количеством посадочных мест согласно прилагаемым расчётным таблицам в составе общественных центров и торгово-бытовых комплексов и в придорожных комплексах рядом с АЗС, СТО и мотелем на 8-12 мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

Для обслуживания населения в сельском поселении кредитно-финансовые учреждения отсутствуют. Проектом предусматриваются отделения банка в составе общественных центров населённых пунктов с населением более 0,3 тыс. чел.

Гостиницы

На расчётный срок предлагается строительство придорожного мотеля на 8-12 мест в западной части д. Никольское в составе общественно-торгового центра.

Пожарное депо

Пожаротушение на территории сельсовета осуществляется пождепо ПЧ-90, расположенным в 26 км (в 20 мин езды) в с. Стерлибашево, которое относится к МЧС.

Кладбища

Нормативная потребность населения в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Тятербаш на I очередь и расчётный срок

таблица №48

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. На 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 499 чел. | Рас. Срок 556 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 15/12 | - | 19(рекон.) |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 7,5 | 3,1 | 3,4 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 |  | - | 45 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 |  | - | 33 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 30 | - | 167 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 73 | 150 | 167 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 |  | - | 22 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 |  | 2 | 2 |
| Гостиница (мотель) | мест | 6 |  | 3 | 3 |
| ФАП | пос. в смену | 15 |  | 7 | 7 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | 15 | 7 | 8 |
| Спортзал общего пользов. | м2 пл. пола | 60-80 |  | - | 45 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 |  | - | 14 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 |  | 1 | 1 |
| Кладбище 0,5 га х50 % | га | 0,24 | 0,25 | 0,12 | 0,13 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | При шк. | - | 0,5 |
| Культовое здание |  |  |  | 1 | 1 |

*недостающие по нормам помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения досуга – в зданиях СДК.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Муртаза  на I очередь и расчётный срок

таблица №49

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 257 чел. | Рас. Срок 334 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 10/8 | 9 | 11 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 50/12 | 37 | 48 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | − | 1,7 | 2,2 |
| Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | 70-80 | − | 21 | 27 |
| Помещения досуга при СК | м2 пл. пола | 60 | - | 15 | 20 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 50 | 77 | 100 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 20 | 77 | 100 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение банка | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | − | 10 | 13 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 1 |
| Кладбище 2,40х30% | га | 0,24 | 0,72 | 0,06 | 0,08 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,2 | 0,3 |
| Культовое здание |  |  | − | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Ибракаево на I очередь и расчётный срок

таблица №50

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 567 чел. | Рас. Срок 682 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 20/16 | 19 | 23 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 50/16 | 82 | 97 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 16,73 | 3,4 | 4 |
| Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | 70-80 | − | 46 | 54 |
| Помещения досуга при СК | м2 пл. пола | 60 | − | 34 | 40 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 30 | 170 | 201 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 17 | 170 | 201 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение банка | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 8 | 9 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | − | 23 | 27 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 2 | 3 |
| Кладбище 1,00х50% | га | 0,24 | 0,5 | 0,14 | 0,16 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,5 | 0,6 |
| Культовое здание |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Булаж на I очередь и расчётный срок

таблица №51

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 128 чел. | Рас. Срок 128 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещения досуга при СК | м2 пл. пола | 60 | - | 8 | 8 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | - | 38 | 38 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | - | 38 | 38 |
| ФАП | объект | 1 | - | 1 | 1 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | - | 5 | 5 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | - | 1 | 1 |
| Кладбище 0,30х50% | га | 0,24 | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | - | 0,12 | 0,12 |
| Культовое здание |  | 1 | - | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Никольское на I очередь и расчётный срок

таблица №52

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 212 чел. | Рас. Срок 292 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещения досуга при СК | м2 пл. пола | 60 | - | 13 | 18 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | - | 64 | 88 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | - | 64 | 88 |
| ФАП | объект | 1 | - | 1 | 1 |
| Отделение банка | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | - | 8 | 12 |
| Гостиница (мотель) | мест | 6 |  | 1 | 2 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | - | 1 | 1 |
| Кладбище 0,30х60% | га | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,07 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | - | 0,2 | 0,26 |
| Культовое здание |  | 1 | - | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Первомайский на I очередь и расчётный срок

таблица №53

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 839 чел. | Рас. Срок 839 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 90/84 | 29 | 29 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 192/188 | 121 | 121 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | − | 5 | 5 |
| Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | 70-80 | − | 67 | 67 |
| Помещения досуга при СК | м2 пл. пола | 60 | − | 50 | 50 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | − | 252 | 252 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 76 | 252 | 252 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение банка | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 12 | 12 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | − | 34 | 34 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 3 |
| Кладбище 0,30х50% | га | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,21 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,77 | 0,77 |
| Культовое здание |  |  | − | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Мухаметдаминово на I очередь и расчётный срок

таблица №54

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 122 чел. | и расч. срок 122 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 20 | 36 | 36 |
| Кладбище 0,3 га, 50% напол | га | 0,24 | 0,15 | 0,03 | 0,03 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Гумбазы на I очередь и расчётный срок

таблица №55

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 49 чел. | и расч. срок 49 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | − | 15 | 15 |
| Кладбище 0,3 га, 50% напол | га | 0,24 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Максютово

таблица №56

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 222 чел. | и расч. срок 222 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 85/76 | 8 | 8 |
| Начальная школа | учащ.-ся | 144 | − | 32 | 32 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | − | 66 | 66 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | − | 66 | 66 |
| Кладбище 0,3 га, 60% напол | га | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,05 |
| Культовое здание |  |  | 1 | 1 | 1 |

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство зерновых культур, производится также свинина и баранина. Фермы КРС заброшены, нет конюшен, птицеферм и инкубаторов. Не налажены производства молочных продуктов, кумыса.

Проектом предлагается сохранить существующие производства и открыть предприятия различных форм собственности, занимающиеся переработкой сельхозпродукций, выпуском и реализацией пищевых продуктов.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется рост количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых.

Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных.

Территории для малого предпринимательства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается разместить в опустевших за последние два десятилетия существующих производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в северо-восточной, юго-восточной, в центральной южной и за автодорогой в юго-западной части села.

Перечень сельскохояйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. таблицы №4,5,10.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных объектов, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обес-печения населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей, прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны в районе летней база отдыха в д. Лесной кордон и турбазы в д. Тятербаш.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территорий населённых пунктов выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, выпрямление, благоустройство и расчистка русла р. Стярле на расчетный срок в западной части д. Максютово 0,35 км, р. Бол. Кайракла в восточной части с. Первомайский 0,5 км и в д. Тятербаш 1,0 км.

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов р. Стярле в д. Ибракаево 1,0 км;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

По сведениям Стерлибашевского сельсовета в весеннее половодье 1-2% подтопления части территорий населённых пунктов, расположенных по берегам р. Стярле и др. речек, не происходит.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территории села осуществляется открытым способом по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускается в реку.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить разрушения берегов и подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Сельское поселение Стерлибашевский сельсовет расположено между широтным и меридиональным направлениями движения грузопотоков: Уфа-Буздяк-Самара и Уфа-Стерлитамак-Оренбург.

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Стерлиба-шевского сельского совета, является автомобильная дорога республиканского значения Уфа (или Магнитогорск Челябинской обл.) – Стерлитамак − Стерлиба-шево – Шарлык Оренбургской обл. или Киргиз-Мияки – Аксёново (или Бижбуляк − Белебей), которая обеспечивает связь поселения с райцентром и c г. Уфой, а также с восточными и западными городами и районами Уральского региона.

Автомобильная дорога относится к IV категории с твёрдым покрытием протяженностью 20,37 км в границах сельского совета.

Для с. Стерлибашево ближайшей железнодорожной станцией является Стер-литамак, расположенный на расстоянии 59 км.

При реконструкции сети автомобильных дорог на подъездах к крупным населённым пунктам, как с. Стерлибашево, предлагается трасса строительства объездной дороги с южной стороны села с пересечениями и примыканиями в разных уровнях.

Вдоль восточной  границы территории Стерлибашевского сельсовета проектируется федеральная трасса автомагистрали Бавлы-Кумертау.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть населённых пунктов запроектирована с учётом сложившихся улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохраняется существующая сетка улиц. Главные улицы связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,17 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Проект предусматривает использование существующих внутрирайонных рейсовых и транзитных автобусных маршрутов.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

А1оч. = 2,931 х 320 = 938 авт.;      Ар.с. = 3,257 х 370 = 1205 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

938 х 0,7=657 маш/мест на 1 очередь;

1205 х 0,7=844 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 164 маш/мест;

на расчетный срок – 301 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 33 маш/мест;

на расчетный срок – 42 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 99 маш/мест;

на расчетный срок – 127 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 164 маш/мест;

на расчетный срок – 301 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 938 :1200 = 1 ед;

К р.с. = 1205 : 1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

таблица № 57

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 2505 | 2931 | 3257 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 938 | 1205 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 657 | 844 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 164 | 301 |
| В общественном центре (5%) |  | 33 | 42 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 99 | 127 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 164 | 844 |
| Мосты |  | - | - |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Потребителями тепла в Стерлибашевском сельсовете будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 35оС по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится от ГРС Стерлибашево по газопроводам высокого давления 5 кг/см2 до ГРП и низкого давления 0,03 кг/см2 после ГРП. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

таблица №58

| № п/п ГРС, ГРП и адрес | Природный газ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| и адрес | От какой ГРС, его теплотворн. способность Ккал/мЗ | Давление после ГРС и в точке под-ключения Кгс/см2(факт.) | Количество потребляемого газа в час и в год м3/ч | Имеющийся резерв ГРП |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| ГРП№3 с. Первомайский | ГРС Стерлибашево | 5 | 275,9 | 2416884 | 2524,1 |
| с. Тятербаш ГРП | ГРС Стерлибашево | 5 | 219,9 | 1926324 | 680,1 |
| д. Ибракаево ГРП, ул. Речная | ГРС Стерлибашево | 5 | 243 | 2128680 | 657 |
| д. Мухаметдаминово ГРП, ул. Северная | ГРС Стерлибашево | 5 | 72,7 | 636852 | 577,5 |
| д. Муртаза ПГБ-23, ул. Молодежная | ГРС Стерлибашево | 5 | 89 | 779640 | 811 |
| ГРПШ – Владелец ОАО"Газпром нефтехим Салават" | - | - | - | - | - |
| ГРП№23 д. Гумбазы | ГРС Стерлибашево | 5 | 23,9 | 209364 | 476,1 |

# Справка о существующих и проектируемых ГГРП, ГРП, ШРП

# в границах  проекта

# таблица №59

| № или наиме- нование ГРП | Тепло- творная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 (факт.) | Произво- дитель- ность, м3/ч | + резерв -дефицит производительности, мЗ/час | Давл. до ГРС, резерв ГРС, объём потр. сжиж. газа, техн. сост. ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРП№3 с. Первомай- ский | 8000 | 5 | 0,03 | 2800 | + | Удовлетв-ное |
| с.Тятербаш ГРП | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв-ное |
| д.Ибракаево ГРП, ул. Речная | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв-ное |
| д.Мухамет-даминово ГРП, ул.Северная | 8000 | 5 | 0,03 | 650 | + | Удовлетв-ное |
| д. Муртаза ПГБ-23, ул. Молодежная | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв-ное |
| ГРПШ – Владе- лец ОАО"Газ- пром нефте- хим Салават" | - | - | - | - | - | - |
| ГРП№23 д.Гумбазы | 8000 | 5 | 0,03 | 500 | + | Удовлетв-ное |

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Первомайский, д. Ибракаево, Максютово, Мухаметдиново в настоящее время, на I очередь и расчет-ный срок являются водозаборные скважины централизованного водоснабжения. Остальные населённые пункты пользуются индивидуальными скважинами в каждом хозяйстве. При этом потребность населения в справках не приводится.

таблица  № 60

| № п/п | Населенный пункт | Водо-забор | Сква- жины | Водонапорная башня | Протяжен- ность (км) | Водозабор-ные колонки | Коло-дец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомай-ский | Имеется | 2 | 1 | 5,2 | Нет | Нет |
| 2 | д. Ибракаево | Нет | 1 | 1 + насосная станция (ул. Мо-лодежная, 1а) | 2,4 | Нет | 2 |
| 3 | с. Тятербаш | Скважины в каждом хозяйстве, родники |  |
| 3 | д. Максютово | Нет | 1 | 1+ насосная станция (ул.М.Гафури) | 1,0 | Нет | 1 |
| 5 | д. Мухамет-даминово | Нет | 1 | 1+ насосная станция | 2,0 | Нет | 2 |
| 6 | д. Муртаза | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 7 | д. Никольское | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 8 | д. Булаж | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 9 | д. Гумбазы | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 10 | д. Лесной Кордон | Насосная станции имеется Скважины в каждом хозяйстве, родники |

Протяжённость сетей водопровода в с. Првомайский 5,2 км, д. Ибракаево 2,4 км, д. Максютово 1,0 км, д. Мухаметдаминово 2,0 км. Количество водозаборных колонок не приводится. Сети водопровода нанесены на опорных планах в М1:25000 и 1:5000.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 61, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

таблице № 61

| Населённый пункт | д. Муртаза | д. Булаж | с. Тятербаш | с. Первомайский | д. Никольское | д. Мухамет- даминово | д. Ибракаево | д. Гумбазы | д. Лесной Кордон | д. Максютово | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | I оч. стр. | 257 | 128 | 499 | 839 | 212 | 122 | 567 | 49 | 36 | 222 | 2931 |
|  | Расч. срок | 334 | 128 | 556 | 839 | 292 | 122 | 682 | 49 | 36 | 222 | 3257 |
| *Общее колич. с учёт. общест. и про-изв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 15,42 | 7,68 | 29,94 | 147,66 | 12,72 | 7,32 | 99,79 | 2,9 | 2,16 | 13,3 | 338,89 |
|  | Расч. срок | 20,04 | 7,68 | 97,86 | 147,66 | 17,52 | 7,32 | 120,0 | 2,9 | 2,16 | 13,3 | 436,44 |

Объёмы водопотребления в расчётах приняты равными объёмам водоотведения. Водопотребление на 1 жителя принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% (на производственные нужды и неучтённые расходы) = 60 л/сут. – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

*Для населённых пунктов с численностью населения 500 чел. и более водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя +10% на производственные нужды и неучтённые расходы = 176 л/сут.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водоп

роводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов: санитарно-защитная полоса шириной 10м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозпитьевые нужды.

Пожаротушение

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, на 1 очередь строительства (с. Первомайский – 839 чел., д. Ибракаево – 567 чел., с. Тятербаш – 499 чел., д. Муртаза − 257 чел., д. Максютово – 222 чел., д. Никольское − 212 чел., д. Булаж – 128 чел., д. Мухаметдаминово – 122 чел., д. Гумбазы − 49 чел., д. Лесной кордон − 36 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок (с. Первомайский – 839 чел., д. Ибракаево – 682 чел., с. Тятербаш – 556 чел., д. Муртаза − 334 чел., д. Максютово – 222 чел., д. Никольское − 292 чел., д. Булаж – 128 чел., д. Мухаметдаминово – 122 чел., д. Гумбазы − 49 чел., д. Лесной кордон − 36 чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (д.Муртаза, д.Булаж, д.Никольское, д.Мухаметдаминово, д.Гумбазы, д.Лесной Кордон, д.Максютово), а в населённых пунктах более 500 чел. (с.Первомайский, д.Ибракаево, с.Тятербаш) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в с. Стерлибашево БОС на I очередь строительства и на расчётный срок. В перспективе, при технико-экономичном обосновании, представляется целесообразным объединить эти компактно расположенные населённые пункты собственной сетью водоотведения хозбытовых стоков с искусственной биологической очисткой со сбросом очищенных стоков ниже по течению в р. Стерля.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение населённых пунктов сельского поселения Стерлибашевский сельсовет осуществляется от электроподстанции 110/35/10 кВ "Стерлибашево" открытого исполнения, расположенной в южной части с. Стерлибашево, по линиям ВЛ-35 кВ по проводам АС-70, АС-50, А-50, далее в населённых пунктах низковольтное напряжение распределяется от ТП-10/0,4 кВ в количестве 39 шт. по линиям ВЛ-0,4 (воздушные). Мощность трансформаторов на электроподстанции – 4000 кВА – 2 шт.

Проектом предлагается строительство новой солнечной электроподстанции в 2 км западнее д.Гумбазы, на территориях, ныне занятыми лугами, с кадастровыми номерами 02:43:011101:113, 02:43:011101:115.

таблица №62

| № п/п | Населенный пункт | Количество трансформа торов | Мощность трансформа-торов | Год ввода в эксплуата -цию | Тип подстанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомай-ский | 2 | 250 кВа | 1993 | 110/35/10 |
| 2 | д. Ибракаево | 1 1 2 3 1 | 630 кВа 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1971 1986 1994 1994 | 110/35/10 |
| 3 | с. Тятербаш | 1 2 2 1 1 | 630 кВа 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1980 1988 1979 1970 1977 | 110/35/10 |
| 4 | д. Максютово | 1 1 1 | 400 кВа 100 кВа 40 кВа | 1994 1998 | 110/35/10 |
| 5 | д. Мухамет- даминово | 1 1 1 1 | 250 кВа 100 кВа 63 кВа 40 кВа | 1978 1993 | 110/35/10 |
| 6 | д. Муртаза | 1 1 2 2 | 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1974 1985 1993 | 110/35/10 |
| 7 | д. Никольское | 1 1 1 | 250 кВа 100 кВа 63 кВа | 1990 | 110/35/10 |
| 8 | д. Булаж | 3 3 | 100 кВа 63 кВа | 1993 | 110/35/10 |
| 9 | д. Гумбазы | 1 | 160 кВа | 1988 | 110/35/10 |
|  | д. Лесной Кордон | 1 | Нет данных | Нет данных | 110/35/10 |

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и общественной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

В настоящее время в с. Первомайский работает:

- АТС УС «М-200» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2007 г. на 200 номеров (использованная ёмкость 180);

в д. Ибракай − «М-200» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2004 г. на 96 номеров (использованная ёмкость 77);

в д. Максютово − «Voip» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2012 г. на 48 номеров (использованная ёмкость 37);

в д. Тятербаш − «Voip» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2012 г. на 96 номеров (использованная ёмкость 62);

в д. Муртаза − «Voip» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2013 г. на 48 номеров (использованная ёмкость 27);

в д. Мухаметдиново − «Voip» ОАО "Башинформсвязь", установленная в 2012 г. на 48 номеров (использованная ёмкость 28).

Абоненты в д. Булаж, Гумбазы и Лесной кордон подключены к станции с. Стерлибашево, а д. Никольское − с. Турманай.

При потребности в телефонах из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений (потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов) развития средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также увеличение ёмкости АТС не требуется.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

Стерлибашевский район входит в число регионов с умеренной благополучной экологической обстановкой. Перечень предприятий-загрязнителей смотреть в разделе 1.5.2, табл. №10 совместно с опорным планом.

По данным Государственного Доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в республике Башкортостан»:

- в районе отмечены наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости, превышающие среднереспубликанские показатели в 11-36 раз (7,82 на 10 тыс. работающих);

- заболеваемость органов дыхания ниже республиканской;

- отмечена распространенность заболеваний системы кровообращения;

- отмечена распростаненность болезней органов дыхания ниже республиканской в 2-4 раза;

- заболеваемость врожденных пороков развития среди детей выше республиканской в 1,5-2,6 раза;

При составлении данной главы использована информация, предоставленная Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Стерлибашевском районе, администрацией СП Стерлибашевский сельсовет, а также ранее выполненной СТП МР Стерлибашевский район (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 2012г.).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории сельского поселения являются котельные, автотранспорт, промпредприятия и коммунальные объекты, находящиеся в райцентре и некоторые из сохранившихся сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы, МТМ, автосервис и скотомогильники). Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через район проходят автомобильные дороги со стороны Стерлитамака в Тольятти, Белебей, Бижбуляк, Киргиз-Мияки, Федоровку, в Оренбургскую область и обратно, выхлопы автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности.

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

Лабораторный контроль за качеством сбрасываемых стоков не организован.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице №7, раздел 1.5.1.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

Основными проблемными вопросами по водоснабжению сельских населённых пунктов района являются:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников;

- определение юридического балансодержателя водоисточников и водопроводов;

- паспортизация водоисточников, расположенных в сельских населённых пунктах;

- организация  производственно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Охрана почв. Сбор и удаление ТКО

Сбор и вывоз ТКО в Стерлибашевском сельсовете на районную свалку ТКО, находящийся в 3,12 км западнее с. Стерлибашево, в дальнейшем предусматривается спецавтохозяйством (МУП «Стерлибашевский Жилкомсервис» и Стерлибашевское ДРСУ ГУП "Башкиравтодор") в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. В настоящее время вывозом ТКО на тракторных тележках занимается сама администрация сельского поселения.

Генеральная схема санитарной очистки территории сельского поселения выполнена в 2013 г. ГУП НИИ БЖД РБ.

Свалка ТКО находится в 3,12 км западнее с. Стерлибашево, расположена на бывшем гравийном карьере, несоответствующая природоохранному законодательству и подлежащая ликвидации и рекультивации. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Свалка ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутьсодержащих и про-масленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на свалке ТКО.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

На территории Стерлибашевского сельсовета  располагается 1 свалка ТКО с ССЗ 1000 м в 3,12 км юго-западнее райцентра и 1 скотомогильник в том же месте. Территория скотомогильника ограждена, внутри территории по периметру вырыта траншея, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

# Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Стерлибашевском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утверждённой Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 в редакции от 14.04.2015 года № 131:

- ликвидация объектов размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- организация раздельного сбора ТКО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Расчет объёмов образования коммунальных отходов

таблица №63

| Населённый пункт | д. Муртаза | д. Булаж | с. Тятербаш | с. Первомайский | д. Никольское | д. Мухамет- даминово | д. Ибракаево | д. Гумбазы | д. Лесной Кордон | д. Максютово | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расч. срок, чел. | 334 | 128 | 556 | 839 | 292 | 122 | 682 | 49 | 36 | 222 | 3257 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 93,52/467,6 | 35,8/179,2 | 155,7/778,4 | 234,9/1174,6 | 81,76/408,8 | 34,16/170,8 | 190,96/954,8 | 13,72/68,6 | 10,0/50,4 | 62,16/310,8 | 911,96/4559,8 |
| Жидкие из вы-гребов, при отсутствии ка-нализации, м3 | 668 | 256 | − | − | 584 | 244 | − | 98 | 72 | 444 | 2366 |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 6,5/10,4 | 17,2/27,5 | 27,6/44,2 | 14,2/22,7 | 15/24,2 | 5/8 | 27/43,3 | 3,5/5,6 | 2,25/3,6 | 3,4/5,44 | 121,65/194,9 |

- Общее количество коммунальных отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градострои-тельного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Морфологический состав ТКО Стерлибашевского сельсовета

таблица №64

| № п/п | Состав отходов | Фракции вторичных отходов | Процентное содержание составляющих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | - упаковочные материалы | 6 |
| 2 | Полимеры | - детские ванночки, тазы, линолеум, пленка | 4 |
| 3 | Металл | - холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски | 10 |
| 4 | Керамика, стекло | - листовое стекло, раковина, унитазы | 15 |
| 5 | Текстиль | - текстиль | 5 |
| 6 | Резина, кожа | - шины, чемоданы, диваны, телевизоры | 5 |
| 7 | Дерево | - мебель, обрезки дерева, доски, ящики, фанера | 60 |
| 8 | Пищевые отходы | - картофель - овощные отходы - фруктовые отходы - мясные отходы - кости - рыбные отходы - хлеб - молочные продукты - яичная скорлупа - прочие (не пищевые) отходы, упаковка | 25-50 9-38 18-25 3-5 3-4 2-3 2 0,5 0,5 5-15 |
| 9 | Медицинские отходы | - патологоанатомические отходы - перевязочный материал - полимерные отходы - металл - стекло - лабораторные отходы - химические отходы - радиоактивные отходы - пищевые отходы - ртутьсодержащие отходы - ртутные термометры - люминесцентные лампы - рентгеновская пленка - бумага - резина - гипсовые повязки - древесина - смет, строительный мусор | 0,1 3,2 3,5 1,4 3,5 0,1 5,5 0,008 25,2 0,6 0,3 1,5 0,1 27,4 0,8 0,06 1,1 26,9 |
| 10 | Строительные отходы | - бой кирпичной кладки - лом штукатурки - лом бетона - древесные отходы - прочие (стекло, керамика, полимеры) | 30 10 40 10 10 |

Предлагается разместить пункт приема вторичного сырья рядом со свалкой ТКО и скотомогильником в 3,12 км от с.Стерлибашево.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Первомайский           839 чел. х 0,05 т/год = 41,95 т/год.

2. д. Ибракаево                  682 х0,05 = 34,1 т/год.

3. с. Тятербаш                    556 х 0,05 = 27,8 т/год.

4. д. Муртаза                      334 х 0,05 = 16,7 т/год.

5. д. Никольское                292 х 0,05 = 14,6 т/год.

6. д. Максютово                 222 х 0,05 = 11,1 т/год.

7. д. Булаж                          128 х 0,05 = 6,4 т/год.

8. д. Мухаметдаминово    122 х 0,05 = 6,1 т/год.

9. д. Гумбазы                       49 х 0,05 = 2,45 т/год.

10. Лесной кордон             36 х 0,05 = 1,8 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Стерлибашевского сельсовета

8.1.Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В Стерлибашевском сельсовете пожаротушение осуществляется пождепо, расположенным в райцентре.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории села должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. раздел 6.3 Пожаротушение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

По сведениям администрации Стерлибашевского сельсовета, 1-2% вероятность подтопления домовладений или части огородов на территории сельсовета р. Стерля или р. Бол. Кайракла отсутствует.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Стерлибашевского сельсовета следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах (АЗС), находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий

таблица № 65

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2019 г. | Расчетный срок на 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в администрат. границах | га | 22006,91 | 22006,91 |
|  | в том числе по категориям: |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 5588,35 | 5588,35 |
| 2 | Земель водного фонда | -«- | 14,63 | 14,63 |
| 3 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 23,17 | 23,38 |
| 4 | Земли транспорта | -«- | 35,35 | 90,74 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования |  | 13091,21 | 12857,28 |
| 6 | Земли в ведении Стерлибашевского сельсовета: |  |  |  |
| 6.1 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | -«- | 628,89 | 755,59 |
|  | д. Муртаза |  | 68,57 | 82,36 |
|  | - жилых зон | га | 19,14 | 31,57 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,29 | 2,55 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 6,90 | 11,97 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 3,62 | 10,88 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 25,56 | 14,68 |
|  | - прочие земли | -«- | 10,32 | 10,71 |
|  | д. Булаж |  | 70,68 | 82,73 |
|  | - жилых зон | га | 36,34 | 41,77 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,04 | 0,84 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 5,68 | 8,54 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 7,21 | 23,57 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 21,01 | 1,06 |
|  | - прочие земли | -«- | 0,4 | 6,95 |
|  | с. Тятербаш |  | 119,22 | 164,73 |
|  | - жилых зон | га | 76,12 | 87,01 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 2,00 | 5,95 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 22,17 | 26,46 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 4,37 | 38,97 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 10,43 | 12,23 |
|  | - прочие земли | -«- | 4,13 | 0,77 |
|  | с. Первомайский |  | 113,09 | 113,09 |
|  | - жилых зон | га | 31,47 | 31,47 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 2,20 | 2,88 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 20,47 | 20,47 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 1,33 | 30,52 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 45,52 | 15,66 |
|  | - прочие земли | -«- | 12,1 | 14,37 |
|  | д. Никольское |  | 75,57 | 99,62 |
|  | - жилых зон | га | 19,07 | 34,32 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | 1,00 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 4,51 | 9,65 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 10,78 | 26,36 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 30,79 | 27,84 |
|  | - прочие земли | -«- | 10,42 | 0,45 |
|  | д. Мухаметдаминово |  | 35,97 | 35,97 |
|  | - жилых зон | га | 12,13 | 12,13 |
|  | - общественно-деловых зон | га |  | 0,06 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 4,23 | 4,23 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 5,26 | 16,81 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 13,81 | - |
|  | - прочие земли | -«- | 0,54 | 2,74 |
|  | д. Ибракаево |  | 85,28 | 116,58 |
|  | - жилых зон | га | 43,90 | 61,37 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,95 | 4,11 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 8,40 | 17,7 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 6,1 | 20,14 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 16,31 | - |
|  | - прочие земли | -«- | 9,62 | 13,26 |
|  | д. Гумбазы |  | 11,54 | 35,15 |
|  | - жилых зон | га | 1,78 | 1,78 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | 0,04 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 1,53 | 1,53 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 1,02 | 6,56 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 6,18 | - |
|  | - прочие земли | -«- | 1,03 | 1,63 |
|  | д. Лесной Кордон |  | 17,28 | 17,28 |
|  | - жилых зон | га | 1,80 | 1,80 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 7,47 | 7,47 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 1,21 | 1,21 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 0,24 | 0,9 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 2,34 | 1,44 |
|  | - прочие земли | -«- | 4,22 | 4,46 |
|  | д. Максютово |  | 31,69 | 31,69 |
|  | - жилых зон | га | 19,98 | 19,98 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,48 | 0,58 |
|  | - производствен. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 3,82 | 3,82 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 1,10 | 2,03 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 6,21 | 1,95 |
|  | - прочие земли | -«- | 0,1 | 3,33 |
| 7 | Прочих земель | -«- | 1235,73 | 1235,73 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел. | 2505 | 3257 |
|  | Стерлибашевский сельсовет | чел. |  |  |
|  | д. Муртаза | чел. | 180 | 334 |
|  | д. Булаж | -«- | 61 | 128 |
|  | с. Тятербаш | -«- | 419 | 556 |
|  | с. Первомайский | -«- | 839 | 839 |
|  | д. Никольское | -«- | 100 | 292 |
|  | д. Мухаметдаминово | -«- | 122 | 122 |
|  | д. Ибракаево | -«- | 477 | 682 |
|  | д. Гумбазы | -«- | 49 | 49 |
|  | д. Лесной Кордон | -«- | 36 | 36 |
|  | д. Максютово | -«- | 222 | 222 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | д. Муртаза |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,03 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,102 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,03 | - |
|  | д. Булаж |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,017 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,03 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,013 | - |
|  | с. Тятербаш |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,089 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,233 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,097 | - |
|  | с. Первомайский |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,182 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,486 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,171 | - |
|  | д. Никольское |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,023 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,067 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,01 | - |
|  | д. Мухаметдаминово |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,016 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,076 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,03 | - |
|  | д. Ибракаево |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,081 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,297 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,084 | - |
|  | д. Гумбазы |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,015 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,021 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,013 | - |
|  | д. Лесной Кордон |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,014 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,014 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,008 | - |
|  | д. Максютово |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,054 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,131 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,037 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 51,83 | 86,68 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов | м2 /чел. | 20,69 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | с. Тятербаш |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 225 | 244 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | Учащих ся | 192 | 409 |
| 4.3 | Библиотека | тыс. том | 7,5 | 7,5 |
| 4.4 | Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | - | 46 |
| 4.5 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 34 |
| 4.6 | Клубы сельских поселений | мест | 30 | 172 |
| 4.7 | Магазины | м2 торг. пл. | 73 | 227 |
| 4.8 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 23 |
| 4.9 | Отделение связи на 0,5-6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 2 |
| 4.11 | ФАП | пос. в смену | 15 | 15 |
| 4.12 | Аптека | м2 общ. пл. | - | 8 |
| 4.13 | Спортзал общего пользов. | м2 пл. пола | - | 46 |
| 4.14 | Бассейн с площадью зеркала воды | м2 | - | 14 |
| 4.15 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект | - | 1 |
| 4.16 | Кладбище | га | 0,25 | 0,25 |
| 4.17 | Плоскостные спортивные сооружения | га | при шк. | 0,5 |
| 4.18 | Гостиница (мотель) | мест | - | 3 |
|  | д. Муртаза |  |  |  |
| 4.19 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 50 | 50 |
| 4.20 | Библиотека | тыс. том | - | 2,2 |
| 4.21 | Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | - | 29 |
| 4.22 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 22 |
| 4.23 | Клубы сельских поселений | мест | 50 | 107 |
| 4.24 | Магазины | м2 торг. пл. | 20 | 100 |
| 4.25 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 14 |
| 4.26 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 2 |
| 4.27 | ФАП | пос. в смену | 1 | 1 |
| 4.28 | Аптека | м2 общ. пл. | - | 5 |
| 4.29 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект | - | 1 |
| 4.30 | Кладбище | га | 0,72 | 0,72 |
| 4.31 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,3 |
| 4.32 | Культовое здание |  | - | 1 |
|  | д. Ибракаево |  |  |  |
| 4.33 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 20 | 23 |
| 4.34 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 50 | 97 |
| 4.35 | Библиотека | тыс. том | 16,73 | 4 |
| 4.36 | Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | - | 54 |
| 4.37 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 40 |
| 4.38 | Клубы сельских поселений | мест | 30 | 201 |
| 4.39 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | 17 | 201 |
| 4.40 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 27 |
| 4.41 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 3 |
| 4.42 | ФАП | пос. в смену | 15 | 15 |
| 4.43 | Аптека | м2 общ. пл. | - | 9 |
| 4.44 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект | - | 1 |
| 4.45 | Кладбище | га | 0,5 | 0,16 |
| 4.46 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,6 |
| 4.47 | Культовое здание |  | - | 1 |
|  | д. Булаж |  |  |  |
| 4.48 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 5 |
| 4.49 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | - | 19 |
| 4.50 | Библиотека | тыс. том | - | 0,8 |
| 4.51 | Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | - | 11 |
| 4.52 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 8 |
| 4.53 | Клубы сельских поселений | мест | - | 40 |
| 4.54 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | - | 40 |
| 4.55 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 5 |
| 4.56 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 1 |
| 4.57 | ФАП | пос. в смену | - | 1 |
| 4.58 | Аптека | м2 общ. пл. | - | 1,9 |
| 4.59 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект |  |  |
| 4.60 | Кладбище | га | 0,30 | 0,30 |
| 4.61 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,12 |
| 4.62 | Культовое здание |  | - | 1 |
|  | д. Никольское |  |  |  |
| 4.63 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 17,2 |
| 4.64 | Клубы сельских поселений | мест | - | 86 |
| 4.65 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | - | 86 |
| 4.66 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 11 |
| 4.67 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 1 |
| 4.68 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект | - | 1 |
|  | с. Первомайский |  |  |  |
| 4.69 | Помещ. для физк.-оздоров. занятий | м2 пл. пола | - | 68 |
| 4.70 | Помещения досуга | м2 пл. пола | - | 51 |
| 4.71 | Клубы сельских поселений | мест | - | 257 |
| 4.72 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | 102 | 257 |
| 4.73 | Предприятие общепитания | пос. мест | - | 34 |
| 4.74 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 3 |
| 4.75 | ФАП | пос. в смену |  |  |
| 4.76 | Аптека | м2 общ. пл. | - | 12 |
| 4.77 | Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел | 1 объект |  |  |
| 4.78 | Кладбище | га | 0,15 | 0,21 |
| 4.79 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,77 |
|  | д. Мухаметдаминово |  |  |  |
| 4.80 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | 20 | 36 |
| 4.81 | Кладбище | га | 0,3 | 0,3 |
|  | д. Гумбазы |  |  |  |
| 4.82 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | - | 12 |
| 4.83 | Кладбище | га | 0,3 | 0,3 |
|  | д. Максютово |  |  |  |
| 4.84 | Магазины продуктов (100 кв.м) Промтоварн.(200 кв.м) | м2 торг. пл. | - | 66 |
| 4.85 | Кладбище | га | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 28,81 | 39,62 |
|  | д. Муртаза | км | 2,72 | 5,22 |
|  | д. Булаж | -«- | 3,14 | 3,94 |
|  | с. Тятербаш | -«- | 5,45 | 7,65 |
|  | с. Первомайский | -«- | 5,81 | 5,81 |
|  | д. Никольское | -«- | 3,39 | 5,53 |
|  | д. Мухаметдаминово | -«- | 1,31 | 1,31 |
|  | д. Ибракаево | -«- | 3,98 | 7,15 |
|  | д. Гумбазы | -«- | 0,83 | 0,83 |
|  | д. Лесной Кордон | -«- | 0,50 | 0,50 |
|  | д. Максютово | -«- | 1,68 | 1,68 |
| 5.2 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/ км2 | 0,13 | 0,18 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | га | 12,24 | 12,24 |
|  | д. Муртаза | га | 2,75 | 2,75 |
|  | д. Булаж | -«- | 1,40 | 1,40 |
|  | с. Тятербаш | -«- | 1,02 | 1,02 |
|  | с. Первомайский | -«- | - | - |
|  | д. Никольское | -«- | 0,40 | 0,40 |
|  | д. Мухаметдаминово | -«- | 0,7 | 0,7 |
|  | д. Ибракаево | -«- | 2,90 | 2,90 |
|  | д. Гумбазы | -«- | - | - |
|  | д. Лесной Кордон | -«- | - | - |
|  | д. Максютово | -«- | 3,07 | 3,07 |

Список авторского коллектива

ГИП                                                                                          Р. Р. Рудакова

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия ООО "ГеоПроект".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ