УТВЕРЖДЕНА

Решением       сессии

Совета депутатов

сельского поселения

Стерлибашевский сельсовет

от ___ ________  2015г. № ___

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района

Стерлибашевский  район Республики Башкортостан

на 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан на 2015-2017гг.и на период до 2020года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик программы | -Администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | - Глава сельского поселения Стерлибашевский сельсовет; |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры ; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения Стерлибашевский сельсовет; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения Стерлибашевский сельсовет, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2015- 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; 2. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - ремонт водопроводных сетей. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет; МУП « Стерлибашевский Жилкомсервис » |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Стерлибашевский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в населенных пунктах; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территориях населенных пунктов ; - улучшение экологического состояния сельского поселения Стерлибашевский сельсовет ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Климат - континентальный,  с недостаточным увлажнением. Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные, иногда переходящие в штормовые. Зима суровая, малоснежная. Снежный покров на 1 января обычно 15-30 см.

Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм, сумма осадков за период с температурой выше 10 градусов равняется 201-250 мм. Продолжительность безморозного периода 111-115 дней в году

  - Гидрография

На территории сельского поселения протекают реки Бол. Кайраклы, Мал. Кайраклы,  Кундряк, Сухой Кундряк, Бол. Гумбаза, Мал. Гумбаза. Река Стерля, которая протекает по территории села Стерлибашево берет свое начало на территории Стерлибашевского лесничества в 5 км. от с. Стерлибашево. Ширина истока ( после слияния трех ключей) 0,3 м, глубина 0,07 м, скорость течения 0,4 м/с. Дебет таким образом составляет 0,0084 м/с. Благодаря большому количеству родников перед с. Стерлибашево дебет реки составляет уже 0,625 м/с т.е. увеличивается более чем в 70 раз. Урез воды истока – 380 метров. Водоохранная зона р. Стерля составляет 200 м, береговая полоса 6 м, прибрежная полоса составляет 50 м.

По территории сельского поселения протекают 2 ручья, которые берут начало от родников.

  - Почва, растительность

Коренная растительность в западной части сельского поселения были заняты дубовыми лесами, сочетающимися с обыкновенно ковыльными и типчаковыми степями. В настоящее время степи большей частью распаханы, дубовые леса в значительной степени уступили производным лесам ( береза, осина, липа). По склонам сохранились перофитные варианты степей и заросли степных кустарников.

Почвенный покров предоставлен в основном почвами черноземного типа. Наибольшее распространение получили выщелоченные и типичные черноземы. Природные условия обуславливают проявление водной и веировой и эрозии почв.

  - Комплексная оценка территории сельского поселения Стерлибашевский сельсовет

Полное наименование - сельское поселение Стерлибашевский сельсовет муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан.

В сельское поселение Стерлибашевский сельсовет входят:

- с. Первомайский Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 55 км;

- д. Ибракаево Расстояние до:

- районного  центра: 8 км;

- до столицы (Уфа): 174 км;

- с. Тятербаш Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 11 км;

- д. Максютово Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 55 км;

- д.  Муртаза Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 11 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 69 км;

- д. Мухаметдаминво

Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 5 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 64 км.

- д. Никольское

Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 9 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 64 км.

8. д. Булаж

Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 9 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 64 км.

9. д. Лесной кордон

Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 4 км.

10. д. Гумбазы

Расстояние до:

- районного центра (Стерлибашево): 4 км;

- ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 63 км.

1.4. Экономическая характеристика  сельского поселения Стерлибашевский сельсовет

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство и животноводство. Общая  земельная площадь,  занятая под сельхозугодиями составляет 6022,3 га., но не вся земля используется. На территории сельского поселения функционируют  сельхозпредприятия  ООО «Урожай», ООО «Заря», восемь КФХ. В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию свиней и овец, растениеводству и пчеловодству.

Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует ЦРБ, пять   ФАП, которые обслуживают населенные пункты.

в) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность две  общеобразовательные школы в с. Стерлибашево , одна школа в с. Первомайский. Начальные школы в с. Тятербаш и в с. Первомайский, восемь дошкольных учреждений – ( детский сад). Одна музыкальная школа и один дом  творчества.

г) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 6 предприятий.

е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут подвоза учащихся из д. Булаж , д. Мухаметдаминово и  д. Лесной кордон в школы с. Стерлибашево ,  маршрут подвоза из с. Тятербаш, д. Муртаза, д. Никольское, д. Максютово, д. Ибракаево в школу с. Первомайский. Маршрут движения рейсовых автобусов

ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 15887000 кв.м  На  территории  Стерлибашевского сельсовета расположено 3159 дворов, из них  42 многоквартирных дома.

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 2 котельные, работающие на природном газе, переданные в хозяйственное ведение МУП «Стерлибашевский жилищно-коммунальный сервис». Котельные отапливают объекты социальной сферы - школу, дом культуры, здание детского сада, здание администрации, многоквартирные дома и 1 котельная обслуживающая объекты ЦРБ. Общая протяженность тепловых сетей – 8,2 км, из них нуждается в замене 0,2 км.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Стерлибашевского  сельсовета являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 56,072 км., . по с. Стерлибашево составляет  45,472 км , по с. Первомайский составляет 5,2 км., по д. Мухаметдаминово  составляет  2,0 км, по д. Ибракаево составляет 2,4 км, по д. Максютово составляет 1,0 км.  Водоснабжение Стерлибашевского МО представлено 15 скважинами, расположенными в: с. Стерлибашево   – 10 шт, с. Первомайский -2 шт., д. Мухаметдаминово – 1 шт., д. Ибракаево – 1 шт., д. Максютово – 1 шт.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Стерлибашевский сельсовет осуществляется от электроподстанции 110/35/10 кВ «Стерлибашево» открытого исполнения, расположенной в южной части с. Стерлибашево, по линиям ВЛ-35 кВ по проводам АС-70, Ас-50, А-50, далее в населенных пунктах низковольтное напряжение распределяется от ТП-10/0,4 кВ в количестве 39 шт. по линиям ВЛ-0,4 (воздушные). Мощность трансформаторов на электростанции – 4000 кВА -2 шт.

| № п/п | Населенный Пункт | Количество трансформ- торов | Мощность трансформа- торов | Год ввода в Эксплуатацию | Тип подстанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Стерлибашево | 52 |  |  |  |
| 2 | с. Первомайский | 2 | 250 кВа | 1993 | 110/35/10 |
| 3 | д. Ибракаево | 1 1 2 3 1 | 630 кВа 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1971 1986 1994 1994 | 110/35/10 |
| 4 | с. Тятербаш | 1 2 2 1 1 | 630 кВа 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1980 1988 1979 1970 1977 | 110/35/10 |
| 5 | д. Максютово | 1 1 1 | 400 кВа 100 кВа 40 кВа | 1994 1998 | 110/35/10 |
| 6 | д. Мухаметдаминово | 1 1 1 1 | 250 кВа 100 кВа 63 кВа 40 кВа | 1978 1993 | 110/35/10 |
| 7 | д. Муртаза | 1 1 2 2 | 250 кВа 160 кВа 100 кВа 63 кВа | 1974 1985 1993 | 110/35/10 |
| 8 | д. Никольское | 1 1 1 | 250 кВа 100 кВа 63 кВа | 1990 | 110/35/10 |
| 9 | д. Булаж | 3 3 | 100 кВа 63 кВа | 1993 | 110/35/10 |
| 10 | д. Гумбазы | 1 | 160 кВа | 1998 | 110/35/10 |
| 11 | д. Лесной кордон | 1 | Нет данных | Нет данных | 110/35/10 |

В объемы настоящего проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВа на генеральные планы проектируемых населенных пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и общественной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использование самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие  III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определить в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Газоснабжение

Стерлибашевский сельсовет обслуживает Стерлибашевская комплексная служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате.

Газораспределение населенных пунктов производится от ГРП Стерлибашево по газопроводам высокого давления 5 кг/см2  до ГРП и низкого давления 0,03 кг/см2 после ГРП. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

| № п/п ГРС, ГРП и адрес | Природный газ | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | От какой ГРС его теплотворн. способность Ккал/м3 | Давление после ГРС и в точке под- ключения | Количество потребляемого газа в час и в год м3/ч | Имеющийся резерв ГРП |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| ГРП№3 с. Первомайский | ГРС Стерлибашево | 5 | 275,9 | 2416884 | 2524,1 |
| с. Тятербаш ГРП | ГРС Стерлибашево | 5 | 219,9 | 1926324 | 680,1 |
| д. Ибракаево ГРП, ул. Речная | ГРС Стерлибашево | 5 | 243 | 2128680 | 657 |
| д. Мухаметдаминово ГРП, ул. Северная | ГРС Стерлибашево | 5 | 72,7 | 636852 | 577,5 |
| д. Муртаза ПГБ-23 ул. Молодежная | ГРС Стерлибашево | 5 | 89 | 779640 | 811 |
| ГРПШ-Владелец ОАО «Газпром нефтехим Салават» | - | - | - | - | - |
| ГРП № 23 д. Гумбазы | ГРС Стерлибашево | 5 | 23,9 | 209364 | 476 |

Справка о существующих и проектируемых ГГРП, ГРП, ШРП

в границах проекта

| № или наиме- нование ГРП | Теплотворная способность газа, ккал/м3 | Давление кг/см2 (факт.) | Производитель ность, м3/ч | + резерв - дефицит производитель- ности | Давл. до ГРС, резерв ГРС, объем потр. сжиж. газа, тех. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ГРП№3 с. Первомайский | 8000 | 5 | 0,03 | 2800 | + | Удовлетв. |
| с. Тятербаш ГРП | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв. |
| д. Ибракаево ГРП, ул. Речная | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв. |
| д. Мухаметда- миново ГРП, ул. Центральная | 8000 | 5 | 0,03 | 650 | + | Удовлетв. |
| д. Муртаза ПГБ-23, ул. Молодежная | 8000 | 5 | 0,03 | 900 | + | Удовлетв. |
| ГРП №23 д. Гумбазы | 8000 | 5 | 0,03 | 500 | + | Удовлетв. |

ТБО

На территории Стерлибашевского сельсовета имеется 1 полигон твердых бытовых отходов, общей площадью 17822 кв.м. Ориентир с. Стерлибашево, Участок находится примерно в восьми км. от ориентира по направлению на запад.

1.5. Пути сообщения и транспорт.

А) Внешний транспорт.

Сельское поселение Стерлибашевский сельсовет расположено между широтным и меридиональным направлениями движения грузопотоков: Уфа-Буздяк-Самара и Уфа-Стерлитамак-Оренбург.

Основной транспортной магистралью, проходящий по территории Стерлибашевского сельского совета, является автомобильная дорога республиканского значения Уфа (или Магнитагорск Челябинской области)- Стерлитамак – Стерлибашево – Шарлык Оренбургской области. или Кргиз-Мияки – Аксёново (или Бижбуляк – белебей), которая обеспечивает связь поселения с райцентрами и с г. Уфой, а также с восточными и западными городами и районами Уральского региона.

Ближайшая  железнодорожная станция – г. Стерлитамак находится в 59 км к северо-востоку от с. Стерлибашево

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Стерлибашево- Стерлитамак | 59 | 7.0 | 10 | асфальтобетонное покрытие |
| Внутрипоселковые дороги | 74,43 | 7.0 | 10 | от асфальтобетонного до грунтового покрытия |
| Водопропускные трубы по дорогам, шт | 27 |  |  |  |

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Стерлибашевского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 162,241 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 54,668 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 8,2 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 15 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 56,072 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Стерлибашевского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП « Стерлибашевский жилищно-коммунальный сервис»

Основными целями в деятельности МУП «Стерлибашевский жилищно-коммунальный сервис» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 70%.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Стерлибашевского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные, расположенные в с. Стерлибашево и в с. Первомайский, переданы для эксплуатации МУП «Стерлибашевский ЖКС», в других населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет.

Потребителями тепла в Стерлибашевском сельсовете будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 35 ° С по ТСН 23=357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Расчеты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

2.2. Существующая система водоснабжения

Стерлибашевского сельсовета и   перспектива ее развития.

Источниками хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Стерлибашево, с. Первомайский, д. Ибракаево, д. Максютово, д. Мухаметдаминово в настоящее время, на 1 очередь и расчетный срок является водозаборные скважины централизованного водоснабжения. Остальные населенные пункты пользуются индивидуальными скважинами в каждом хозяйстве.

| № п/п | Населенный пункт | Водозабор | Скважина | Водонапор. башня | Протяжен- ность (км) | Водозабор- ные колонки | колодец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Стерлибашево | имеется | 10 | 2 | 45,472 | 4 | нет |
| 2 | с. Первомайский | имеется | 2 | 1 | 5,2 | нет | нет |
| 3 | д. Ибракаево | нет | 1 | 1+ насосная станция (ул. Молодежная, 1а) | 2,4 | нет | 2 |
| 4 | с. Тятербаш | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 5 | д. Максютово | нет | 1 | 1+ насосная станция ( ул. М.Гафури) | 1,0 | нет | 1 |
| 6 | д. Мухаметдамино- во | нет | 1 | 1+насосная станция | 2,0 | нет | 2 |
| 7 | д. Муртаза | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 8 | д. Никольское | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 9 | д. Булаж | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 10 | д. Гумбазы | Скважины в каждом хозяйстве, родники |
| 11 | д.. Лесной кордон | Насосная станция имеется Скважины в каждом хозяйстве, родники |

Развитие системы водоснабжения Стерлибашевского сельсовета

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Стерлибашевского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Стерлибашевского сельсовета имеются контейнерные площадки и контейнеры, сбор и вывоз ТБО осуществляется жителями самостоятельно и с помощью МУП «Стерлибашевский Жилкомсервис»

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Ачинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Стерлибашевского сельсовета постановлением администрации Стерлибашевского сельсовета утверждена муниципальная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Стерлибашевского сельсовета на 2015-2017годы».

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2015 году администрация Стерлибашевского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### 4. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

4.1 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг | 2016-2017 гг | 2018-2020 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,85-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан «О системе критериев доступности для населения Республики Башкортостан платы за коммунальные услуги».

5.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2015-2017  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  33200,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2015г. по 2020 г.

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 2 | Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной № 2 тепловой мощностью 1.0МВт села Ача Болотнинского района Новосибирской области | 2017 | МБ |  | 555,0 |  |  |  |  |  | 555,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 2960 |  |  |  |  |  | 2960 |  |
|  |  |  | ВИ |  | 185 |  |  |  |  |  | 185 |  |
| 3 | Реконструкция (замена старой) теплотрассы с.Ача Болотнинского района Новосибирской области | 2018-2020 | МБ | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  | 225,0 |
|  |  |  | ОБ | 4160,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  |  |  | ВИ | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 5200,0 | 3700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700,0 | 1500,0 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | С. Ача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора: Реконструкция (замена старого) водопроводной сети с. Ача | 2014 2018-2020 | МБ | 1400.0 | 600.0 |  |  | 600,0 |  |  |  | 800,0 |
|  |  |  | ОБ | 12600.0 | 5400.0 |  |  | 5400,0 |  |  |  | 7200,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора Реконструкция (замена старого) водопроводной сети д. Елфимово | 2015 2018-2020 | МБ | 1200 | 400.0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 800,0 |
|  |  |  | ОБ | 10800.0 | 3600.0 |  |  |  | 3600,0 |  |  | 7200,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 26000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 16000,0 |
|  |  |  | МБ | 2600,0 | 1000,0 |  |  | 600,0 | 400,0 |  |  | 1600,0 |
|  |  |  | ОБ | 23400,0 | 9000,0 |  |  | 5400,0 | 3600,0 |  |  | 14400,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Утилизация ТБО |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО на полигон с.Ача из населенных пунктов Ачинского сельсовета | 2015 2018-2020 | МБ | 225,0 | 165,0 |  |  |  | 165,0 |  |  | 60,0 |
|  |  |  | ОБ | 1255,0 | 935,0 |  |  |  | 935,0 |  |  | 320,0 |
|  |  |  | ВИ | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2 | Разработать план мероприятий и схему по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 | МБ | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Построить полигоны ТБО в с. Ача, и д. Елфимово | 2014 | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 340,0 | 340,0 |  |  | 340,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 2000,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 400,0 | 1100,0 | 100,0 |  | 400,0 |
|  |  |  | МБ | 385,0 | 325,0 | 0 | 0 | 60,0 | 165,0 | 100,0 |  | 60,0 |
|  |  |  | ОБ | 1595,0 | 1275,0 | 0 | 0 | 340,0 | 935,0 | 0 |  | 320,0 |
|  |  |  | ВИ | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |
| --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 3380,0 |  |  | 600,0 | 400,0 |  | 555,0 | 1825,0 |
| ОБ | 27560,0 |  |  | 5400,0 | 3600,0 |  | 2960,0 | 15600,0 |
| ВИ | 260,0 |  |  |  |  |  | 185,0 | 75,0 |
| ИТОГО: | 31200,0 |  |  | 6000,0 | 4000,0 |  | 3700,0 | 17500,0 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |
| МБ | 385,0 |  |  | 60,0 | 165,0 | 100,0 |  | 60,0 |
| ОБ | 1595,0 |  |  | 340,0 | 935,0 |  |  | 320,0 |
| ВИ | 20, |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| ИТОГО: | 2000,0 |  |  | 400,0 | 1100,0 | 100,0 |  | 400,0 |
| ИТОГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |
| МБ | 3765,0 |  |  | 660,0 | 565,0 | 100,0 | 555,0 | 1885,0 |
| ОБ | 29155,0 |  |  | 5740,0 | 4535,0 |  | 2960,0 | 15920,0 |
| ВИ | 280,0 |  |  |  |  |  | 185,0 | 95,0 |
| ИТОГО: | 33200,0 |  |  | 6400,0 | 5100,0 | 100,0 | 3700,0 | 17900,0 |