# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Стерлибашевский сельсовет Муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 23.05.2013 г. №8УФ-2013 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Стерлибашевского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Стерлибашевский сельсовет МР Стерлибашевский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Стерлибашевский район, СП Стерлибашевский сельсовет, данные отраслевых ведомств, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Стерлибашевском районе, Госкомстата МР, ранее выполненные проектные работы: (Схема территориального планирования МР Стерлибашевский район, выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012 г.).

Основные задачи работы

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.:

на I очередь строительства – до 2023года;

расчетный срок реализации – 2033 год.

Цель и задачи проекта:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Стерлибашевский сельсовет находится в центре МР Стерлибашевский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан. Граничит на западе с Янгурчинским и Айдаралинским сельсоветами, на востоке – с Куганакским и Старокалкашевским сельсоветами и на юге − с землями Бакеевского и Халикеевского сельсоветов.

Административный центр сельсовета – с. Стерлибашево. Расстояние до г. Уфы – 182 км, до ближайшей ж/д станции Стерлитамак – 59 км. Территория – 220,07 км2, население – 2548 чел.

В состав Стерлибашевского сельского совета входят с. Первомайский, д. Ибракаево, д. Максютово, д. Мухаметдаминово, д. Булаж, д. Гумбазы, д. Лесной кордон, а также с. Тятербаш, д. Муртаза, д. Никольское.

Административный центр связан с населенными пунктами района дорогами с асфальтобетонным и песчано-гравийным покрытиями. Через территорию сельсо-вета проходит автомобильная дорога Магнитогорск (Челяб. обл.) – Стерлитамак − Стерлибашево – Шарлык Оренбургской обл. (или Киргиз-Мияки – Аксёново или Бижбуляк − Белебей).

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс (ООО «Заря», ООО "Урожай" и семь КФХ) с небольшим количеством работающих. Основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство.

Рекреационная функция не развита.

Село Первомайский.

Численность населения − 855 человек, село расположено в центральной части территории сельского поселения, расстояние до центра сельсовета – райцентра с. Стерлибашево – 4 км.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая в меридиональном направлении по обеим сторонам вдоль реки Бол. Кайракла, протекающей по нескольким руслам. Село территориально ограничено автодорогами, с запада − на Никольское и Муртазу, с юга – на Стерлитамак, а с востока – горным склоном, с севера в широтном направлении проходит магистральный газопровод высокого давления с СЗЗ по 75 м в обе стороны.

Общественны центр находится в южной части, производственно-коммуналь-ная зона – с западной стороны села до автодороги. Территории для расширения селитебной зоны села отсутствуют.

Дер. Ибракаево.

Второй по численности населённый пункт (476 человек) – деревня Ибракаево расположена в восточной части территории сельского поселения. Расстояние до райцентра − центра сельсовета составляет 8 км.

Территория деревни ограничена с севера автодорогой республиканского значения на Стерлитамак, с юго-востока расположена производственно-комму-нальная зона, с северо-востока – заливные луга по берегам русел р. Стерля, протекающей через деревню и её левобережного притока реч. Аканай.

Общественный центр деревни находится в южной части.

Для размещения жилой застройки отведена территория к западу от деревни.    Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-запада по дороге с асфальтобетонным покрытием.

Село Тятербаш.

Село с населением 436 человек расположено в 11 км к северу от с. Стерлибашево. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Автодорога пересекает населённый пункт в её восточной части в меридиональном направлении. Границы села с севера – склон горы, с запада – лесной массив, с юга – санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальной зоны.

Планировочная структура села компактная, расположена вдоль обоих берегов р. Бол. Кайракла и её правобережного притока реч. Кайракла. Общественный центр села не сложился, отдельные его составляющие объекты обслуживания разбросаны в разных частях села. Селитебное развитие села предусматривается на запад до леса.

Дер. Максютово.

Население – 221 человек. Деревня состоит из одной улицы, расположена на расстоянии 4 км к востоку от центра сельского поселения с. Стерлибашево между автодорогой на Стерлитамак с севера и р. Стерля с юга. С западной стороны граничит заливными лугами на слиянии р. Бол. Кайракла с р. Стерля, с востока территория зажата автодорогой и р. Стерля.

Общественный центр не сложился, его отдельные элементы рассредоточены вдоль улицы. Территории производственно-коммунальной зоны находятся в юго-восточной части за рекой.

Новая жилая застройка в перспективе за пределами расчётного срока возможна к западу от деревни за рекой на чересполосных пахотных землях в направлении соединения с д. Ибракаево. Расширение селитебной территории деревни данным проектом не предусматривается.

Деревня Муртаза.

Расположена в северо-восточной части сельского поселения со сложным рельефом, на месте слияния  двух речек в р. Мал. Кайракла, в 11 км от райцентра. Население – 203 человека. Транспортная связь деревни с центром сельского поселения − с райцентром осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Территория деревни с востока ограничена склоном лесистой горы и кладбищем, с севера – также склонами горы и территорией МТФ, с запада – водоохранной реки Мал. Кайракла. Территория деревни с юга зажата автодорогой и р. Мал. Кайракла.  с запада – пахотные земли.

Трёхлучевая планировочная структура деревни компактная, жилые дома расположены между склонами окружающих гор берегов речек.

Здания общественного назначения начинают формировать общественный центр на пересечении трёх лучей улиц. Развитие деревни предусматривается на юго-запад за автодорогой за счёт прилегающей пашни.

Дер. Мухаметдаминово.

Находится на месте слияния руч. Кундрякбаш с руч. Кундряк к юго-западу в 5 км от с. Стерлибашево, население – 121 человек. Въезд в деревню осуществляется с северо-востока по автодороге с усовершенствованным покрытием.

Дугообразная планировочная структура села компактная, расположена вдоль обоих берегов речек, внутри полукольца жилой застройки оказалась территория действующей МТМ. С востока и до севера подступает крутой склон горы, с запада примыкают открытые пространства сельхозугодий, с юга – водоохранная зона реч. Кундряк с прибрежной растительностью. Общественных зданий обслуживания населения нет. Расширение территории деревни не предусматривается.

Дер. Никольское.

Деревня с занимает оба берега р. Бол. Кайракла между автодорогой на д. Муртаза с запада и горным склоном с востока. Фактически это три отдельные группы усадебных домов, разделённых прибрежной растительностью. Дома в каждой группе также расположены в чересполосицу и на большом удалении друг от друга. Объектов обслуживания населения и производственно-коммунальных зон нет. Планируется селитебное освоение лугов вдоль северо-восточной стороны автодороги на д. Муртазу для расселения очередников из райцентра и соседнего с. Первомайский, где нет свободных территорий.

Деревня Булаж.

Деревня с населением 66 человек, состоящая из одной улицы, вытянулась вдоль правого южного берега реч. Кундряк и лесным массивом с южной стороны. Расстояние до с. Стерлибашево 9 км. С запада и востока деревню ограничивают правобережные притоки – руч. Покосный и две безымянные ручьи. С восточной стороны до ручья находится территории недействующей МТМ. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Новое жильё можно разместить с восточной стороны деревни на поляне до ручья Покосный.

Дер. Гумбазы.

Расположена в 4 км к юго-востоку от с. Стерлибашево за реч. Бол. Гумбаза. Население 66 человек. С восточной стороны деревни находится СТФ, с южной – МТФ. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Расширение территории деревни для жилищного строительства не требуется.

Дер. Лесной кордон.

Расположена в 4 км к северо-западу от райцентра в лесу на левом берегу севернее р. Стерля. На реке построен пруд, посажены питомники. Население 41 человек. В деревне находятся контора лесничества, цех деревообработки, гаражи, пионерлагерь, небольшой дом отдыха. Объектов обслуживания населения в деревне нет. Расширение территории деревни для развития жилья не требуется.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Стерлибашевский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,2 га и до 0,3-0,4 га и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли, здравоохранения и образования.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам.

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | В т. ч.: в 1-кв./многокв. домах | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь м2 | количество квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Первомайский 855 чел. | 14705,8 | 97 | 6957,6/ 7748,2 | 7748,2/ 170 | 17,20 м2/чел. |
| д. Ибракаево 476 чел. | 9448,6 | 137 | 8186,5/ 1262,1 | 119/ 18 | 19,85 |
| с. Тятербаш 436 чел. | 8850,8 | 158 | 8394,4/ 456,4 | 152/ 6 | 20,3 |
| д. Максютово 221 чел. | 3972,4 | 67 | 3899,0/ 73,4 | 65/ 2 | 17,97 |
| д. Муртаза 203 чел. | 3398,0 | 63 | 3398,0/ - | 63/ - | 16,74 |
| д. Мухаметдаминово 121 чел. | 2866,7 | 44 | 2758,3/ 108,4 | 42/ 2 | 23,69 |
| д. Никольское 95 чел. | 2266,1 | 43 | 2266,1/ - | 43/ - | 23,85 |
| д. Булаж 66 чел. | 2550,5 | 65 | 2310,5/ 240,0 | 61/ 4 | 38,64 |
| д. Гумбазы 41 чел. | 680,3 | 8 | 389,0/ 291,3 | 2/ 6 | 16,59 |
| д. Лесной кордон 34 чел. | 440,7 | 5 | 187,3/ 253,4 | -/ 5 | 12,96 |
| Всего по сельсовету 2548 чел. | 49179,9 |  | 38746,7/ 10433,2 | / | 19,30 м2/чел. |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет:

49179,9 : 2548 = 19,30 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка.

Объекты общественного назначения, учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения в основном сосредоточены в административном центре района и сельсовета в с. Стерлибашево. Близкое расположение населённых пунктов от райцентра (от 4 до 11 км) позволяло населению сельсовета обходиться без собственных учреждений и предприятий обслуживания 1-й ступени − повседневного пользования.

Важное значение для социально-экономического развития сельского поселения имеет транспортный коридор − автомобильная дорога Стерлитамак − Стерлибашево – Тятер-Арасланово − Киргиз-Мияки (или Шарлык Оренбургской области), проходящая через всю территорию сельсовета в широтном направлении.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план», их характеристики приведены в таблицах №2 и 3.

Село Первомайский.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены в общественном центре в южной части села.

Здесь находятся общеобразовательная школа на 192 учащихся (фактически обучаются 188), детский сад на 90 мест (посещают 84 детей), ФАП на 15 посещ. в смену, магазин и павильоны смешанной торговли 4 единицы суммарной площадью торговых залов 102 м2, телефонная станция М-200 на 200 номеров (задействованы 177).

Д. Ибракаево.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения находятся в составе общественного центра в южной части деревни. Здесь расположены начальная образовательная школа на 50 учащихся (фактически обучаются 16), детский сад на 20 мест (посещают 16 детей), дом культуры на 30 пос. мест, библиотека на 16,73 тыс. томов, магазин смешанной торговли с залом 17 м2, телефонная станция М-200 на 96 номеров (задействованы 77) и мечеть.

С. Тятербаш.

Общественный центр села не сформирован. В северной части находится начальная образовательная школа на 40 учащихся (фактически обучаются 18), в этом же здании расположен детский сад на 15 мест (фактически посещают 12 детей), имеется ФАП на 15 посещений в смену, библиотека на 7,5 тыс. томов, сельский клуб на 30 мест и телефонная станция Voip на 96 номеров (задействованы 62), магазин смешанной торговли с залом 18 м2.

Д. Максютово.

Общественный центр деревни не сложился. Детский сад  на 85 мест (фактически посещают 76 детей) со школой (недействующей ?) расположены по ул. Социалистической, 3; ФАП на 15 посещений в смену расположены в одном здании в юго-западной, мечеть − в средней части деревни, телефонная станция Voip на 48 номеров (задействованы 37). Других объектов обслуживания населения в деревне не имеется.

Д. Муртаза.

Учреждения и предприятия обслуживания населения большей частью расположены в зоне формирующегося общественного центра в средней части деревни. начальная образовательная школа на 50 учащихся (посещают 12 учащихся) с детсадом на 10 детей (фактически 8 детей) находятся в одном здании западнее, ФАП на 15 посещений в смену восточнее, около кладбища, сельский клуб на 50 мест, телефонная станция Voip на 48 номеров (задействованы 27). В деревне имеется также магазин смешанной торговли с торговым залом 20 м2.

Д. Мухаметдаминово.

Общественного центра деревни нет. Есть только ФАП на 15 посещений в смену и магазин смешанной торговли с торговым залом 20 м2. Ёмкость телефонной станции Voip на 30 номеров (задействованы 28).

В остальных населённых пунктах общественные центры также отсутствуют.

В деревнях, Никольское, Булаж, Гумбазы и Лесной кордон общественных зданий и других объектов обслуживания населения нет.

Перечень существующих учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов.

таблица  №2

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Село Первомайский (855 чел.) |
| МБ ДОУ | мест | 33-34 | 29 | 90/84 | 310,3 |
| Средняя общеобразов. школа | кол. учащ. | 144 | 123 | 192/188 | 156,1 |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 51,3 |  |  |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 256,5 | 102 | 39,8 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. чел. | посещ./см. | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 200/177 | 113 |
| Кладбище 0,3 га х50% | га | 0,24 | 0,21 | 0,15 | 71,4 |
| Д. Ибракаево (476 чел.) |
| МБ ДОУ в здании СОШ | мест | 33-34 | 16 | 20/16 | 123,5 |
| Начальная образоват. школа | учащ-ся | 144 | 69 | 50/16 |  |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,57 | 16,73 | 469 |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 38,1 |  |  |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | до 300 | 142,8 | 30 | 21 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 96/77 | 124,7 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 142,8 | 17 | 11,9 |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| Кладбище 1га х 50% | га | 0,24 | 0,11 | 0,5 | 454 |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | - | 1 | 100 |
| С. Тятербаш (436 чел.) |
| МБ ДОУ в здании СОШ | мест | 33-34 | 15 | 15/12 | 100 |
| Начальная образоват. школа | учащ-ся | 144 | 63 | 40/18 | 63,5 |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 35 |  |  |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,27 | 7,5 | 230 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 131 | 30 | 22,9 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 131 | 18 | 13,7 |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 96/62 | 154,8 |
| Кладбище 0,5га х 50% | га | 0,24 | 0,1 | 0,25 | 250 |

| Д. Максютово (221 чел.) |
| --- |
| Общеобразоват. школа | учащ-ся | 144 | 32 | 85/76 | 266 |
| МБ ДОУ | мест | 33-34 | 8 | нет сведен. | - |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 66 | - | 0 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 66,3 | - | 0 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 48/37 | 130 |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | - | 1 | 100 |
| Кладбище 0,3га х 60% наполн. | га | 0,24 | 0,053 | 0,12 | 226 |
| Д. Муртаза (203 чел.) |
| Начальная образоват. школа | учащ-ся | 144 | 29 | 50/12 | 172,4 |
| МБ ДОУ | мест | 33-34 | 7 | 10/8 | 70 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 61 | 50 | 82 |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 48/27 | 56,3 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 61 | 20 | 32,8 |
| Кладбище 2,4 га х 30% наполн | га | 0,24 | 0,05 | 1,68 | 3360 |
| Д. Мухаметдаминово (121 чел.) |
| ФАП | пос. в смену | 1 объект | 1 объект | 15 | 100 |
| Магазин смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 36,3 | 20 | 55,1 |
| АТС | колич. № | 1 объект | 1 объект | 30/28 | 107 |
| Кладбище 0,3 га х 50% | га | 0,24 | 0,03 | 0,15 | 500 |

*) в с. Первомайский вместимость детского сада и общеобразовательной школы больше нормативной, принята с учётом детей, прибывающих из других деревень сельского поселения, где эти детские учреждения отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Стерлибашевского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Населенный пункт | ФИО | Торговая точка | Адрес | Площадь | Колич. работн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Первомай- ский | Галеева Лена Файзулловна | Магазин «Алина» | с. Первомайский, ул.Молодежная,1 | Общая – 44,2 м2 Торговая – 18.0 м2 | 1 |
|  |  | Галеева Лена Файзулловна | Магазин «Ксения» | с. Первомайский, ул. Дружбы,16А | Общая – 54,0 м2 Торговая – 15.0 м2 | 1 |
|  |  | ПО "Стерлитамакская межрайторгбаза Башпотребсоюза" | Магазин | с. Первомайский, ул. Дружбы,16 | Общая – 120,0 м2 Торговая – 58.0 м2 | 2 |
|  |  | Насибуллин Филюс Борисович | Магазин «Золотой курай» | с. Первомайский, ул. Молодежная,4 | Общая – 32,0 м2 Торговая – 11.0 м2 | 1 |
|  | с. Тятербаш | ПО "Стерлитамакская межрайторгбаза Башпотребсоюза" | Магазин | с. Тятербаш, ул. Мира, 66 | Общая – 52,0 м2 Торговая – 18.0 м2 | 1 |
|  | д. Мухамет-даминово | Шагимуратова Земфира Мазитовна | Магазин | д. Мухамет даминово, ул. Центральная, 11 | Общая – 54,0 м2 Торговая – 20,0 м2 |  |
|  | д. Муртаза | ПО "Стерлитамакская межрайторгбаза Башпотребсоюза" | Магазин | д. Муртаза, ул. Дружбы, 10 | Общая – 56,0 м2 Торговая – 20,0 м2 | 1 |
|  | д. Ибракаево | ПО "Стерлитамакская межрай- торгбаза Башпотребсоюза" | Магазин | д. Ибракаево, ул. Ленина, 20 | Общая – 30,0 м2 Торговая – 17,0 м2 | 1 |
|  | д. Никольское | - | - | - | - | - |
|  | д. Максютово | - | - | - | - | - |
|  | д. Лесной Кордон | - | - | - | - | - |
|  | д. Гумбазы | - | - | - | - | - |
|  | д. Булаж | - | - | - | - | - |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

В селе Тятербаш, в деревнях Ибракаево и Муртаза производственная застройка представлена МТМ, в с. Тятербаш имеется зерноток. В д. Ибракаево 1475 га земель обрабатывает ООО "Заря" (1 чел.), в с. Тятербаш сельским хозяйством занимается ООО "Урожай" (1 чел.).

Сведения о других сельскохозяйственных, промышленных и коммунально-складских предприятиях в населенных пунктах сельского поселения Стерлибашевский сельский совет от Заказчика не поступили.

Крестьянско-фермерские хозяйства

таблица №4

| № п/п | Населенный пункт | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Мухамет- даминово | КФХ Гайсаров Р. Х. | д. Мухаметда-миново, ул. Болотная, 3 | Выращивание зерновых культур | 10 | 542 |
|  | д. Ибракаево | КФХ Габитов Н. Н. | д. Ибракаево, ул. Матросова, 6 | Животноводство | 4 | 22,4 |
|  |  | КФХ Кутлушин А. Т. | д. Ибракаево, ул. Молодежная, 22 | Разведение лошадей | 2 | 10,0 |
|  | д. Булаж | КФХ Бутов Э. Р. | д. Булаж | Птицеводство | 3 | 8,1 |
|  |  | КФХ Бутова Г. Н. | д. Булаж, ул. Растянучка,1а | Разведение гусей | 3 | 3,1 |
|  | с. Первомайский | - | - | - | - |  |
|  | д. Гумбазы | КФХ Латыпов А. Я. | д. Гумбазы, ул. Центральная,1Б | Животноводство (коровы) | 5 | Площ. помещ. 452,3 м2 |
|  |  | ООО «Агропромстрой» Фаттахов Х. Б. | д.Гумбазы, ул. Центральная, 18 | Животноводство (овцы) | 4 | Площ. помещ. 320,0 м2 |

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Малое предпринимательство в Стерлибашевском сельском поселении

таблица №5

| № п/п | Населенный пункт Адрес | Наименование предприятия | Отрасль | Числ. работн. | Вид выпуск. продукции | Площадь предпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайский ул. Садовая, 2а | ИП Тарасов А.В. | Автосервис | 2 | - | 24,0 |
| 2 | ул. Молодежная, 4 | ИП Заварзин В.А. | Перевозка грузов | 1 | - | - |
| 3 | ул. Дружбы, 8 | ИП Исхаков В.Ю | Монтаж окон | 3 | Пластиковые окна, двери | 30,0 |
| 4 | ул. Подгорная, 2а | ИП Загидуллин М.Ф. | Прием шкур | 1 | - |  |
| 5 | ул. Молодежная, 4/6 | ИП Мурясов Э.Н. | Реализация мяса | 1 | - | - |
| 6 | ул. Октябрьская, 2/7 | ИП Фархшатов А.В. | Монтаж окон | 3 | Пластиковые окна, двери | 30,0 |
| 7 | ул. Садовая, 31 | ИП Тарасов С.А. | металло-изделия | 2 | Двери | 42,0 |
| 8 | ул. Садовая, 18 | ИП Ганеева З.Г. | столяные изделия | 4 | Пилорама | 36,0 |
| 9 | ул. Подгорная, 12 | ИП Мухаррямова Л.Р. | Автосервис | 2 |  | 30,0 |
| 10 | ул. Подгорная, 2а | ИП Загидуллин А.М. | Автосервис | 2 | - |  |
| 11 | ул. Подгорная, 2 | ИП Галимов Р.З. | Автосервис | 2 |  | 30,0 |
| 12 | ул. Молодежная, 4 | ИП Шишков В.В. | Автосервис | 2 |  | 41,0 |
| 13 | д. Максютово ул.Социалистическая, 62 | ИП Мухмедь-ярова Р. Д. | Производство мяса | 2 | Мясо |  |
| 14 | д. Булаж ул. Растянучка, 126 | ИП Пальчик О. Л. | Производство изделий из бетона, гипса | 3 | Шлакоблоки | 35,0 |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения.

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ (их местонахождение нанесено в графической документации на «Картах планировочных ограничений»)  на территории сельского поселения расположены один выявленный памятник истории и архитектуры, два памятника археологии и один выявленный памятник археологии.

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования

Стерлибашевский сельский совет.

таблица №6

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем. использов., для пам. археол.- источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Магометанская мечеть, деревянная | Стерлибашевский р-он | Д.Максютова | 1905 г. | Действующая мечеть | п/архит | В |
| Памятники археологии |
| 1 | Ибракаевские курганы | При выезде из с. Стерлибашево в д. Ибракаево, по обеим сторонам дороги, часть на татарском кладбище |  | Неизв. | АКБ № 1342 |  | ПСМ № 1327 от 30.08.60 г. |
| 2 | Ново-Ибракаевская стоянка | У д. Новый Ибракай, на левом берегу р. Стерли, на мысу, образованном поймой реки и оврагом Аканай |  | ЭБ | АКБ № 1343 |  | ПСМ № 253 от 24.03.53 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Максютово-1, поселение | В 0,2км к СВ от д.Максютово, на левом берегу р.Стерля |  | ЭБ | Свод…2004 № 386 |  |  |

Перечисленные памятники культурного наследия расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон, зон отдыха и трасс линейных объектов и генпланом сохраняются.

1.4. Транспорт и дороги.

Территория района расположена между направлениями движения грузопото-ков в широтном Уфа-Буздяк-Самара и Уфа-Стерлитамак-Оренбург в меридиональном направлениях. Основной транспортной магистралью, проходя-щей по территории Стерлибашевского сельского совета, является автомобильная дорога республиканского значения дорога Магнитогорск − Белорецк – Стер-литамак − Стерлибашево – Шарлык Оренбургской обл., или Киргиз-Мияки – Аксёново (или Бижбуляк - Белебей), которая обеспечивает связь поселения c г. Уфой, а также с другими и районами Уральского региона.

Автомобильная дорога протяженностью 26,344 км в границах сельского совета относится к IV категории с твёрдым покрытием.

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Автостанция с. Стерлибашево принимает автобусы как транзитного движения республики и за ее пределы, автобусы идущие по маршрутам радиальным в границах района республики, за ее пределы, а также осуществляются маршруты внутри района во все населенные пункты, маршруты внутри сельских советов, связывающие населенные пункты автобусным движением в границах сельских советов:

- в г. Стерлитамак через с. Старый Калкаш и с. Елимбетово;

- в с.Киргиз Мияки Миякинского района через с.Янгурча и с.Тятер Арасланово;

- в н.п. Шарлык Оренбургской области через с. Айтуган,

- в н.п.Кузлы Оренбургской области через с.Бузат;

- в с.Федоровка Федоровского района через с.Карагуш и д.Кара-Яр;

- в н.п.Зирган Мелеузовского района через с.Мустафино.

В плане развития транспортной сети республики предлагается повысить статус межмуниципальных дорог Стерлитамак-Стерлибашево-Оренбургская область и Стерлибашево-Киргиз Мияки в региональные.

Железнодорожный транспорт и дороги.

Стерлибашевский район находится между основными направлениями железнодорожного сообщения Самара-Уфа-Челябинск, Уфа-Стерлитамак-Оренбург-Ташкент. Развитие железнодорожного транспорта на территории Стерлибашевского района не планируется. Ближайшие железнодорожные станции в г. Стерлитамак и ст. Аксёново, которые расположены на расстоянии 85 км.

Воздушный транспорт.

Воздушный транспорт в районе развития не получил. Ближайший аэропорт находится в г. Уфа.

Трубопроводный транспорт.

Трубопроводный транспорт является узкоспециализированным и предназначен для транспортировки жидких и газообразных грузов. Из общего объема грузовых перевозок по РБ трубопроводный транспорт занимает ведущее место. Трубопроводный транспорт представлен нефте-, продукто-, газопроводами.

По территории Стерлибашевского района проходит магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» Шкапово-Тубанкуль, магистральный нефтепровод Шкапово-Ишимбай.

Строительство новых магистральных сетей не предусматривается.

Трубопроводы подвержены старению, и в настоящее время, на значительном протяжении требуют замены и ремонта. Несвоевременное обследование и ремонт приводят к учащению технических катастроф, особенно опасных, когда они происходят в транспортных коридорах.

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов

таблица №7

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Муртаза | 2,72 | 2,72 |
| д. Булаж | 3,14 | 14,81 |
| с. Тятербаш | 5,45 | 2,17 |
| с. Первомайский | 5,81 | 11,18 |
| д. Никольское | 3,39 | 3,82 |
| д. Мухаметдаминово | 1,31 | 0,70 |
| д. Ибракаево | 3,98 | 10,71 |
| д. Гумбазы | 0,83 | 1,25 |
| д. Лесной Кордон | 0,50 | 0,37 |
| д. Максютово | 1,68 | 0,68 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории.

1.5.1. Ограничения по природным факторам.

Природоохранные территории.

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.5.2. Водоохранные зоны.

На территории Стерлибашевского сельсовета водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых устанавлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водо-охранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибреж-ной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

таблица №8

| Водный объект | Куда впадает | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Стерля | р. Ашкадар | 94 | 200 | 50 | 20 20 |
| р. Кундряк |  | 63 | 200 | 50 | 20 |
| р. Бол. Кайракла |  | 25 | 100 | 50 | 20 |
| р. Сухой Кундряк | р. Кундряк | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Бол. Гумбаза |  | 12,1 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Гумбаза |  | 10,6 | -//- | -//- | 20 |
| р. Мал. Кайракла |  | 10,4 | -//- | -//- | 20 |
| р. Сиалтык |  | ≤10 | 50 | 50 | 5 |
| р. Сухой |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Музыгъелга |  | -//- | -//- | -//- | 5 |
| р. Покосный |  | -//- | -//- | -//- | 5 |

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории.

Рядом с с. Стерлибашево расположена зеленая зона населенного пункта, имеется ценная природная территория, планируется создание заказника.

На территории района имеются земли Гослесфонда, сама территория относится к не рекомендованным для лесоэксплуатации (эксплуатационный запас древесины менее 15 тыс.м3). Все леса имеют защитное назначение.

Земли рекреационного назначения.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

Рекреационный материал в д. Лесной кордон представлен летним пионерлагерем и небольшим домом отдыха.

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

Территории месторождений.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельсовета представлены небольшими карьерами общераспространённых полезных ископаемых − строительным грунтом (гравий, песок, щебень, глина), используемым для собственных нужд жителей населённых пунктов и ремонта местных дорог.

Добыча стройматериалов на территории сельского поселения

таблица №9

| № | Насел. пункт | Наименование | Местопо-ложение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Муртаза | гравий | С | 0,32 | 0,13 |
| 2 | д. Никольское | щебень | С-В | 0,17 | 0,17 |
| 3 | д. Ибракаево | песок | В | 0,3 | 0,84 |
| 4 | д. Мухаметдаминово | щебень | С-В | 0,28 | 0,65 |

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

на территории Стерлибашевского сельсовета

таблица №10

| № п/п | Название | Полезное ископаемое | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тятербашевское | кирпично-черепичное сырье, песок-отощитель | пески пригодны для отощения кирпичных глин Стерлибашевского месторождения в объеме 20% с обязательным просевом их через сито 3 мм |
| 2 | Стерлибашевское 355 | кирпично-черепичное сырье, песок-отощитель | отощитель для кирпичных глин Стерлибашевского месторождения при производстве кирпича марки «100», отвечающего требованиям ГОСТ 530-54, при условии добавки 20% песка с обязательным просевом его через сито 3мм |
| 3 | Стерлибашевское 356 | кирпично-черепичное сырье, глина | при производстве кирпича марки «100», отвечающего требованиям ГОСТ 530-54, при условии добавки 20% песка с обязательным просевом его через сито 3мм |

1.5.3. Ограничения по техногенным факторам.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий:

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30 тыс. голов), свинофермы до 4,0 тыс. голов, птицеводческие (до 100 тыс. кур-несушек) – III класс вредности – размер СЗЗ – 300 м.

Сведения о наличии и местонахождении на территории села действующих ферм КРС, СТФ, ОТФ, конюшен, пилорам и мельниц, а также складов ядохимикатов, поисково-разведочных и промысловых нефтяных скважин (действующих или ликвидированных) не поступили.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №11

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | Стоянка МТМ, мельница, пилорама | 100м |
|  | Зерноток, зерносклад | 50м |
|  | свиноферма на 70 голов | 100м |
|  | Овцеферма на 150 голов | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

таблица №12

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оз-доровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньше-го класса вредности, чем основное про-изводство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-ния для работников предприятия, об-щественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.4. Земли специального назначения.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища.

В пределах поселения расположены два сельских кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

таблица №13

| Наименование | Местополо-жение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность терр. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища |
| с. Первомайский | С-В | 2,5 | 0,3 | 50 |
| д. Ибракаево | С-З | 2 | 1 | 50 |
| с. Тятербаш | С-З | 1,5 | 0,5 | 50 |
| д. Максютово | С-З | 1 | 0,3 | 60 |
| д. Муртаза | С-В | 0,5 | 2,4 | 30 |
| д. Мухаметдаминово | С-В | 0,2 | 0,3 | 50 |
| д. Никольское | С-В | 1 | 0,3 | 60 |
| д. Булаж | С-З | 1,8+2 | 0,3 | 50 |
| д. Гумбазы | С-З | 1,8+2 | 0,3 | 50 |
| д. Лесной кордон | - | - | - | - |

Свалки твёрдых коммунальных отходов.

По данным администрации сельского поселения на территории Стерлибашевского сельсовета имеются свалки твёрдых коммунальных отходов:

таблица №14

| Наименование | Местополо-жение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность терр. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки ТКО |
| с. Первомайский | С-З | 0,6 | 1,7 | 60 |
| д. Ибракаево | Ю | 0,22 | 0,51 | 60 |
| с. Тятербаш | С-В | 1,7 | 0,05 | 50 |
| д. Максютово | Ю | 1,1 | 0,3 | 60 |
| д. Муртаза | С-З | 0,2 | 0,55 | 60 |
| д. Мухаметдаминово | Ю | 0,25 | 0,3 | 50 |
| д. Никольское | Ю | 1,1 | 1,7 | 60 |
| д. Булаж | С-В | 1,5 | 0,1 | 50 |
| д. Гумбазы | Ю | 1,5 | 0,1 | 50 |
| д. Лесной кордон | - | - | - | - |

Скотомогильники.

Скотомогильник (биотермическая яма) площадью территории 600м2, расположен в 2,97 км к западу от с. Стерлибашево с северной стороны автодороги на Тятер-Арсланово на территории Айдаралинского сельсовета.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

таблица №15

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники |
| с. Стерлибашево | Западная сторона | 2,97 | 0,06 | 2 |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории Стерлибашевского сельсовета проходят высоковольтные ЛЭП, проложены подземные инженерно-транспортные коммуникации газопровода высокого давления, водоводов и газопроводов, обеспечивающих водой и газом население сельского поселения, телефонной связи.

По территории Стерлибашевского сельсовета между с. Первомайский и д. Никольское проходит также транзитный магистральный газопровод высокого давления с санитарно-защитной зоной 75 м.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопроводы высокого давления обеспечивает населенные пункты природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 15 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.